Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO

Βόλος. 29/05/2010

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Λ.Λαζαρίδης

Σ.Μίχας

Β.Περλέρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Εισαγωγή	1-1

2.	Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα – Η Οδηγία Πλαίσιο (Ο.Π.) 60/2000	2-1

2.1.	Η κατάσταση των υδάτων (από ποσοτικής απόψεως) στην Ελλάδα σήμερα	2-1

2.2.	Ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των υδάτων - Η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 60/2000.	2-8

2.3.	Η εφαρμογή της Οδηγίας σε ότι αφορά τα τεχνικά έργα ταμίευσης και μεταφοράς νερού	2-9

2.4.	Οι μελέτες «Ανάπτυξης Εργαλείων Διαχείρισης» του πρ. Υπουργείου Ανάπτυξης	2-11

3.	Το Θεσσαλικό Πρόβλημα και η ενίσχυση της Θεσσαλίας από τα νερά του άνω ρου του π. Αχελώου	3-1

3.1.	Ιστορική Αναδρομή	3-1

3.2.	Συνοπτικά στοιχεία μεγάλων έργων ταμίευσης επιφανειακών νερών στη Θεσσαλία – Υλοποιηθέντα και προβλεπόμενα έργα στη Θεσσαλία και από π.Αχελώο	3-6

3.2.1.Υλοποιηθέντα μεγάλα έργα στη Θεσσαλία και από τον π. Αχελώο	3-7

3.2.2.Προβλεπόμενα μελλοντικά μεγάλα έργα- Κατασκευαζόμενα έργα	3-9

3.2.3.Οι μικροί ταμιευτήρες στη Θεσσαλία	3-11

3.3.	Ενεργειακή αξιοποίηση των νερών από π. Αχελώο προς Θεσσαλία	3-12

3.4.	O N. 3481/2006 Διαχείρισης λεκανών απορροής π. Αχελώου και Πηνειού Θεσσαλίας – Σύντομες παρατηρήσεις	3-17

4.	Υδρογεωλογικές Συνθήκες στη Θεσσαλία	4-1

5.	Τα έργα μεταφοράς και διανομής νερού από τον π. Αχελώο στη Θεσσαλία για άρδευση– ύδρευση.	5-1

6.	Γεωργική και Αγροτική Ανάπτυξη	6-1

7.	Η διαμόρφωση του υδατικού ισοζυγίου στη Θεσσαλία	7-1

8.	Συνοπτικά Συμπεράσματα – Προτάσεις	8-1

8.1.	Η κατάσταση των υδατικών πόρων στη χώρα	8-1

8.2.	Η Οδηγία πλαίσιο για τα νερά	8-2

8.3.	Το Θεσσαλικό πρόβλημα	8-3

# Εισαγωγή

- Στην παρουσίαση αυτή θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε, με ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία, το υφιστάμενο υδατικό πρόβλημα του Ελληνικού Ηπειρωτικού και Νησιωτικού χώρου, το οποίο απαιτεί πλέον πιεστικά την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

- Από το Δεκέμβριο του 2000, για το σκοπό αυτό, έχει τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαική Οδηγία Πλαίσιο (Ο.Π. 2000/60/ΕΚ) για τη διαχείριση των υδάτων.

- Η Ο.Π. καθορίζει αρχές και μέτρα για την προστασία όλων των υδάτων, επιφανειακών και υπόγειων, προτάσσοντας την Οικολογική σημασία τους, έναντι οποιασδήποτε άλλης χρήσης. Η εφαρμογή της είναι ευνόητο ότι στοχεύει στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων καλύπτοντας όλες τις χρήσεις του νερού.

- Στη συνέχεια θα αναφερθούμε ειδικότερα στο Θεσσαλικό πρόβλημα το οποίο είναι σύνθετο, λαμβάνει με την πάροδο του χρόνου δυσμενέστατες διαστάσεις και απαιτεί πιεστικά την εφαρμογή της Ο.Π. και την ένταξη των υφιστάμενων, αλλά και των νέων έργων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών της Θεσσαλικής λεκάνης, αλλά και των γειτονικών λεκανών απορροής, οι οποίες αναγκαστικά λαμβάνονται υπόψη.

- Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αποτροπή του επιταχυνόμενου μαρασμού της Θεσσαλικής γής, δεν είναι ανεξάρτητη από τη μη απρόσκοπτη εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να προσκρούουν συνεχώς σε αντιτιθέμενες απόψεις και αντιδράσεις τοπικιστικού και όχι μόνο χαρακτήρα, καταλήγοντας συνεχώς σε ματαίωση έργων ή σε εγκατάλειψή τους. με τεράστιες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για τη Χώρα και την Εθνική Οικονομία.

- Σήμερα οι εφαρμοζόμενες αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντίστοιχης αειφορίας πρέπει να παρέξουν τις λύσεις για την ορθολογική ανάπτυξη όχι μόνο της Θεσσαλίας αλλά και του υπόλοιπου εθνικού χώρου.

- Είναι πλέον επιβεβλημένη η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του Περιβάλλοντος, χωρίς προκαταλήψεις, στείρες αντιπαραθέσεις, ιδεοληψίες του παρελθόντος και έντονες συγκρουσιακές τάσεις.

- Τα γειτονικά υδάτινα διαμερίσματα των λεκανών απορροής πρέπει να αντιμετωπίζονται με το πνεύμα της ενιαίας ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και της αειφόρου ανάπτυξης.

- Η επίκληση αυθαιρέτων μοντέλων για τη διαχείριση των νερών αποτελεί πλέον ανασταλτικό παράγοντα για την κοινωνικοοικονομική συνοχή, αλλά και το μέλλον της χώρας μας.

- Η αναλαμβανόμενη προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εφαρμογής της Ο.Π. είναι πάρα πολύ σοβαρή, αποτελεί Εθνικό έργο, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και να αποφευχθούν ο αναφερθείσες ανωτέρω αντιδράσεις ομάδων ή άλλων φορέων που οφείλονται σε διάφορες αιτίες, χωρίς βέβαια να αποκλείονται οι απαραίτητες, εποικοδομητικές διαβουλεύσεις, πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων.

- Οι οικονομικές συνθήκες διεθνώς, αλλά ιδιαίτερα στη χώρα μας δεν επιτρέπουν πλέον τη δημιουργία και άλλων επικίνδυνων για την κοινωνική συνοχή καθυστερήσεων.

- Στην ομιλία αυτή δεν θα αναλωθούμε σε μακροσκελή και κουραστική παράθεση αριθμητικών μεγεθών, τα οποία έχουν δοθεί στο παρελθόν σε μελέτες, ημερίδες, συνέδρια και παρουσιάσεις. Θα δοθούν όμως χαρακτηριστικά μεγέθη για την απόκτηση μιας γενικής εικόνας των προβλημάτων που περιμένουν τη λύση τους.

- Η παρουσίαση αυτή θα έχει δύο σκέλη, στο πρώτο θα δώσουμε μία γενική εικόνα για τη Διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα και στο δεύτερο θα παρουσιάσουμε τα βασικά προβλήματα της Θεσσαλίας, όπου θα διατυπώσουμε και βασικές προτάσεις

# Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα – Η Οδηγία Πλαίσιο (Ο.Π.) 60/2000

## Η κατάσταση των υδάτων (από ποσοτικής απόψεως) στην Ελλάδα σήμερα

Με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε σήμερα για τον Ελληνικό χώρο, κυρίως από τις διαχειριστικές μελέτες του Υπ.Ανάπτυξης αλλά και από τα λοιπά δεδομένα, θα μπορούσαμε να ανακεφαλαιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στα υδατικά διαμερίσματα (ή Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών) της χώρας, κυρίως από ποσοτική άποψη:

Πελοπόννησος

Η περιοχή της Πελοποννήσου (ΥΔ 01, 02, 03) χαρακτηρίζεται από ανισοκατανομή προσφοράς κατακρημνισμάτων μεταξύ ανατολικού, βόρειου και δυτικού τμήματος αυτής. Οι συνολικές ανάγκες στα τρία υδατικά διαμερίσματα ανέρχονται σε 1212 hm3 . Εκτιμάται ότι οι αρδευτικές ανάγκες καλύπτονται σε ένα ποσοστό 83%. Τα κυριότερα ποσοτικά προβλήματα κάλυψης αναγκών εντοπίζονται στην Ανατολική Πελοπόννησο (Κορινθία, Αργολίδα) σε αντίθεση με τη Δυτική και Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπεράντλησης υπογείων νερών αποτελεί το Αργολικό πεδίο όπως επίσης και η πεδινή περιοχή των Μολάων (Λακωνία) και του Λαρισσού ποταμού (Αχαϊα). Υπάρχουν γενικά έργα ταμίευσης υδατικών πόρων, ενώ υπάρχουν και ακόμα περισσότερα που είναι σχεδιασμένα. Στην Ανατολική περιοχή της Πελοποννήσου συναντώνται προβλήματα υφαλμύρινσης των υπογείων υδροφοριών όπως επίσης και μεγάλες υποθαλάσσιες ή παράκτιες εκφορτίσεις καρστικών πηγών. Ένα ιδιαίτερο επίσης χαρακτηριστικό της κεντρικής και Ανατολικής Πελοποννήσου είναι η ανάπτυξη κλειστών καρστικών λεκανών (Αρκαδία, Κορινθία) που αποστραγγίζονται μέσω καταβοθρών σε μεγάλες αποστάσεις κυρίως προς τα Ανατολικά, με εξαίρεση τις περιοχές Κανδήλας – Φενεού που διακινούν τα νερά τους προς τα Δυτικά.

Δυτική Στερεά Ελλάδα

Όπως όλη η περιοχή της χώρας στα δυτικά της οροσειράς της Πίνδου, η Δυτική Στερεά (ΥΔ04) έχει πλούσια υδρολογικά μεγέθη, παρέχοντας έτσι επαρκή κάλυψη στις ανάγκες της περιοχής, που σήμερα εκτιμώνται στα 610 hm3 περίπου. Από τις ανάγκες αυτές, η άρδευση αποτελεί πάνω από το 90%. Σηματνικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η συνεισφορά των επιφανειακών έργων στις ανάγκες, που φτάνει σήμερα το 60%, δεδομένων των μεγάλων έργων που έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή τα τελευταία 50 χρόνια. Τα όποια τοπικά ελλείμματα που εμφανίζονται οφείλονται σε κατά τόπους δυσχέρειες αποθήκευσης ή μεταφοράς του νερού. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις υπερεκμετάλλευσης των υπογείων υδάτων, συνεπώς η διαχειριστική εξέταση και εξορθολογισμός της χρήσης είναι σε κάθε περίπτωση απαιτούμενα και στη Δυτική Στερεά. Τέλος, η περιοχή παρέχει και τον κύριο όγκο του νερού ύδρευσης του λεκανοπεδίου των Αθηνών, και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο «τροφοδότη» σε υλοποιημένο έργο μεταφοράς από μία ΠΛΑΠ σε άλλη.

Ήπειρος

Η περιοχή της Ηπείρου (ΥΔ 05) είναι υδρολογικά πλούσια, ενώ οι ζητήσεις νερού είναι σχετικά χαμηλές για την έκτασή της, δεδομένης της γεωμορφολογίας της και της αραιής πληθυσμιακής κάλυψης. Οι συνολικές ετήσιες ανάγκες είναι της τάξης των 530 hm3, από τις οποίες το 90% αφορά την άρδευση. Αν και το συνολικό ισοζύγιο δεν είναι ελλειμματικό, οι τοπικές ανάγκες συχνά δεν μπορούν να καλυφθούν, είτε λόγω ελλειμματικών υποδομών και έλλειψης διαχείρισης, είτε λόγω τοπικής ανεπάρκειας του πόρου, όπως πχ στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Στην περιοχή προβλέπονται στο μέλλον να κατασκευαστούν ή εξετάζονται και αξιολογούνται έργα ταμίευσης, τόσο για παραγωγή ενέργειας, όσο και για κάλυψη αναγκών, ένα από τα οποία είναι και το έργο μεταφοράς νερού προς τη Θεσσαλία από τον άνω ρου του Αχελώου. Επίσης, προβλέπονται και νέες υποδομές άρδευσης, καθώς και βελτιώσεις των υποδομών των άλλων χρήσεων (ύδρευσης κυρίως).

Αττική -Αθήνα

Η Αττική (ΥΔ 06) αποτελεί σαφώς μια ιδιαίτερη περίπτωση υδατικού διαμερίσματος. Οι συνολικές ανάγκες των 500hm3 περίπου αφορούν κατά 80% την ύδρευση και λοιπές ανάγκες των Αθηνών που καλύπτονται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, ενώ τα υπόλοιπα είναι οι αρδευτικές και λοιπές ανάγκες. Η Αττική έχει χαμηλές ετήσιες βροχοπτώσεις και είναι δεδομένο δε θα ήταν δυνατή η κάλυψη των αναγκών μιας αστικής περιοχής του μεγέθους της Αθήνας από τους ίδιους του πόρους της. Οι ανάγκες ύδρευσης καλύπτονται από μεταφορά νερού από τη Δυτική Στερεά Ελλάδα (ΥΔ 04), ενώ οι λοιπές ανάγκες καλύπτονται από τα υπόγεια ύδατα. Τα όποια ελλείμματα εντοπίζονται αφορούν ακριβώς αυτή τη χρήση των υπογείων, κυρίως για άρδευση. Τοπικά προβλήματα ύδρευσης οφείλονται κύρια σε υποδομές ή άλλες ιδιαιτερότητες (πχ νησιά της Αττικής). Προβλέπεται ότι η μεταφορά νερού θα καλύψει και ανάγκες σε ευρύτερες αστικές περιοχές (Μέγαρα, Λουτράκι) με έργα που προγραμματίζει η ΕΥΔΑΠ, ενώ ήδη τροφοδοτούνται νησιά των Κυκλάδων από τους πόρους αυτούς.

Ανατολική Στερεά Ελλάδα

Η Ανατολική Στερεά Ελλάδα (ΥΔ07) είναι μία από τις ελλειμματικές περιοχές της χώρας από άποψη υδατικών πόρων, σε επίπεδα όμως που δεν καθιστά το πρόβλημα τόσο έντονο και ευρέως αντιληπτό. Οι βροχοπτώσεις της είναι σαφώς μικρότερες από αυτές των δυτικών περιοχών, ιδιαίτερα οι περιοχές της Βοιωτίας. Η βασική χρήση είναι η άρδευση (91%), από ένα σύνολο περίπου 1.220 hm3 σημερινών αναγκών νερού ανά έτος. Οι αρδευτικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στις πεδινές περιοχές του Βοιωτικού Κηφισού, του Σπερχειού και του Ασωπού ποταμού, ενώ η πλέον ελλειμματική περιοχή είναι η Κωπαΐδα. Κατά τόπους προβλήματα υπάρχουν και εδώ σε όλες τις χρήσεις. Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με διαχειριστικά μέτρα και βελτίωση των υποδομών. Ορισμένα έργα ταμίευσης επιφανειακών υδάτων είναι ήδη σε προωθημένο στάδιο μελετών και κατασκευής, ενώ αναφέρονται και λιγότερο ώριμα έργα ταμίευσης,  νέων ή βελτίωσης υφισταμένων, αρδευτικών δικτύων και βελτίωσης υδρευτικών έργων. Τέλος, η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα ιδιαίτερα στην περιοχή της Βοιωτίας έχει προκαλέσει και σοβαρά προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων (πχ Ασωπός).

Θεσσαλία

Η περιοχή της Θεσσαλίας (ΥΔ 08) χαρακτηρίζεται από την κατ’ εξοχή αρδευτική χρήση του νερού (Ποσοστό που αγγίζει το 95% των συνολικών αναγκών). Οι συνολικές σημερινές ετήσιες ανάγκες εκτιμώνται σε πάνω από 2.000 hm3. Τα γνωστά προβλήματα που αφορούν τον βαθμό εκμετάλλευσης των υπογείων υδάτων του θεσσαλικού κάμπου επιβεβαιώνονται, ενώ διαπιστώνονται και τοπικές ανομοιογένειες, κυρίως μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών. Τα όποια έργα ταμίευσης έχουν υλοποιηθεί αμβλύνουν την κατάσταση αλλά δεν καταφέρνουν να αποκαταστήσουν την ισορροπία του ισοζυγίου. Στην περιοχή έχουν εξεταστεί μια σειρά πρόσθετων έργων ταμίευσης που θα επιτρέψουν την ανακούφιση της εντατικής εκμετάλλευσης των υπόγειων υδροφορέων, κυριότερο από τα οποία είναι η μεταφορά νερού από τον άνω ρου του Αχελώου, ενώ και μια σειρά άλλων μικρότερων ταμιευτήρων προγραμματίζονται και βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης. Παράλληλα, παραμένει ζητούμενο ο εξορθολογισμός της χρήσης του νερού, σε συνδυασμό με τις γεωργικές, οικονομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές παραμέτρους της περιοχής. Το θέμα της Θεσσαλίας εξετάζεται σε μεγαλύτερο βάθος σε ξεχωριστό τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Δυτική Μακεδονία

Οι ανάγκες της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ09) φτάνουν τα 1.300hm3 το χρόνο. Από τις ανάγκες αυτές, ποσοστό 85% αφορά την άρδευση. Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα στις ανάγκες της περιοχής, τόσο στην ύδρευση όσο και στην άρδευση. Η λειτουργία των ΥΗΣ, ιδίως μετά την επικείμενη λειτουργία του Ιλαρίωνα επιτρέπει την εξυπηρέτηση των ΑΗΣ στην Πτολεμαΐδα την άρδευση της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, την ύδρευση της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και την ικανοποίηση της  περιβαλλοντικής παροχής. Πιθανή λειτουργία  στο μέλλον και του ΥΗΣ Ελαφίου θα επιτρέψει και ενίσχυση αρδευτικών δικτύων ανατολικά και δυτικά του Αλιάκμονα στην περιοχή της εκβολής. Σημαντικές πιέσεις στους υπόγειους υδροφορείς, βελτιώνονται με την κατασκευή ενός μεγάλου ταμιευτήρα όπως αυτός της Αλμωπίας που μελετά το Υπ. Αγ. Ανάπτυξης. Οι λίμνες του υδατικού διαμερίσματος δεν λειτουργούν ως φυσικές λίμνες, καθώς στο σύνολό τους υπάρχουν εγκατεστημένα θυρο-φράγματα, με τα οποία ελέγχεται η στάθμη τους. Ειδικά αναφέρεται ότι η σημαντική πτώση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας.

Κεντρική Μακεδονία

Η εικόνα της κατανομής των αναγκών της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ 10) είναι αντίστοιχη, αφού η αρδευτική χρήση αποτελεί το 86% του συνόλου. Το πρόβλημα της περιοχής είναι σύνθετο, λαμβανομένου υπ’ όψη του γεγονότος ότι ένα μεγάλο μέρος των επιφανειακών υδάτων αφορούν διασυνοριακές λεκάνες απορροής μεγάλων ποταμών. Η υφιστάμενη ζήτηση στο ΥΔ 10 δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως από ίδιους πόρους. Στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης που αποτελεί τον πιο σημαντικό χρήστη κατανάλωσης αρδευτικού νερού για να μην προκύψει μελλοντικά έλλειμμα και για να μην αυξηθούν περεταίρω οι απολήψεις από τον π. Αλιάκμονα, απαιτείται  εφαρμογή μέτρων μείωσης των απωλειών άρδευσης καθώς και με καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Θα μπορούσαν να προγραμματιστούν και να εκτελεστούν έργα ταμίευσης νερού, στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης του Αξιού,  σε θέσεις που παρουσιάζουν σημαντική υδροφορία, η οποία τώρα καταλήγει ανεκμετάλλευτη στη θάλασσα (π.χ. φράγμα Φανού Παιονίας). Η υφιστάμενη διαχείριση των υδάτων στο υδατικό διαμέρισμα φαίνεται ότι ασκεί πιέσεις (ποσοτικές & ποιοτικές) στο οικοσύστημα των λιμνών Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στη λίμνη Κορώνεια. Αυτό φαίνεται από την πτωτική τάση που παρουσιάζει η στάθμη της επιφάνειας της λίμνης καθώς και οι στάθμες νερού των γεωτρήσεων πλησίον αυτής.

Ανατολική Μακεδονία

Η ζήτηση της γεωργίας φτάνει στην Ανατολική Μακεδονία (ΥΔ 11) το 92%, η κατάσταση όμως είναι καλύτερη συγκρινόμενη με την Κεντρική Μακεδονία. Η μέση ετήσια προσφορά νερού στο υδατικό διαμέρισμα, ανέρχεται σε ποσοστό 40,6% από ίδιους πόρους του διαμερίσματος, ενώ το υπόλοιπο 59,4 %  προέρχεται από την εισροή νερού από τη Βουλγαρία μέσω του π. Στρυμόνα.

Θράκη

Στα επίπεδα του 93% φτάνει η αρδευτική ζήτηση στην περιοχή της Θράκης (ΥΔ 12). Η μέση ετήσια προσφορά νερού στο υδατικό διαμέρισμα, ανέρχεται σε 18,6 % από ίδιους πόρους του διαμερίσματος, ενώ το υπόλοιπο 81,4 % προέρχεται από τη Βουλγαρία. Εκτεταμένη υφαλμύρινση εντοπίζει στα δυτικά παράλια η μελέτη του ΙΓΜΕ για την εφαρμογή του Άρθρου 5 της ΟΠ. Οι μεγάλοι ταμιευτήρες που κατασκευάζονται και μελετώνται στην περιοχή αναμένεται να βελτιώσουν τις συνθήκες π.χ. Ιάσιο, Ίασμος. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ΥΔ 12 είναι:

- εξάρτηση από τη Βουλγαρία με ενδεχόμενη μείωση των ποσοτήτων που εισρέουν στο μέλλον, αβεβαιότητα η οποία μπορεί εν μέρει να αντιμετωπιστεί με πρόσθετο αποθηκευτικό όγκο που μπορεί να εξασφαλίσει η κατασκευή των ταμιευτήρων Τεμένους και Αρκουδορέματος και

- η αδυναμία διαχείρισης των νερών του π. Έβρου. Θα πρέπει να εξετασθεί η κατασκευή ταμιευτήρα στον Ερυθροπόταμο και για αντιπλημμυρικούς λόγους.

Κρήτη

Το υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης (ΥΔ 13) χαρακτηρίζεται από σημαντική διαφοροποίηση στην κατανομή των κατακρημνισμάτων μεταξύ του ανατολικού και δυτικού τμήματος όσο και μεταξύ πεδινών και ορεινών περιοχών.  Οι συνολικές ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε 515 hm3 με ποσοστό κάλυψης περί το 72%.

Σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος έχουν κατασκευασθεί αρκετά έργα ταμίευσης και πολλά άλλα βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε προωθημένο σχεδιασμό. Μερικά από αυτά (φράγμα Αποσελέμη) καλούνται να λύσουν υδρευτικά προβλήματα μεγάλου τμήματος του πληθυσμού των μεγάλων πόλεων.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Κρήτης αποτελούν οι μεγάλες υφάλμυρες καρστικές πηγές που συναντώνται στο βόρειο τμήμα της (Γεωργιούπολη, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαος) με μέση ετήσια εκφόρτιση περί τα 450 hm3 το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων καταλήγει στη θάλασσα. Στη Δυτική Κρήτη αντίθετα έχουν κατασκευασθεί εκτεταμένα δίκτυα μεταφοράς νερού των πηγών και καλύπτεται μέσω αυτών μεγάλο τμήμα των υδατικών αναγκών. Στις παράκτιες πεδινές εκτάσεις συναντώνται φαινόμενα υφαλμύρινσης εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης του υπογείου δυναμικού.

Αιγαίο Πέλαγος (Κυκλάδες-Δωδεκάνησα-Σάμος-Χίος-Λέσβος)

Η μεγάλη γεωγραφική ανομοιομορφία στην κατανομή των υδατικών πόρων στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου πελάγους (ΥΔ14), αλλά και η εποχικότητα της συνολικής ζήτησης, καταδεικνύει και τις μεγάλες διαφορές που συναντώνται ως προς την επάρκεια του νερού. Οι βορειοανατολικές περιοχές (Λέσβος-Χίος-Σάμος) είναι πιο ευνοημένες υδρολογικά, χωρίς όμως να λείπουν τα προβλήματα είτε για λόγους υποδομών, είτε για κατά τόπους περιορισμένη διαθεσιμότητα του πόρου προς χρήση. Ξηρότερες είναι οι περιοχές των Κυκλάδων και πολλών Δωδεκανήσων. Ορισμένα από τα νησιά είναι ουσιαστικά άνυδρα, με μικρά ετήσια ύψη βροχής και δυσμενείς υδρογεωλογικές συνθήκες, ενώ η μορφολογία και η έκτασή τους δεν αφήνει περιθώρια σχεδιασμού έργων ταμίευσης. Σήμερα οι ανάγκες των πλέον ελλειμματικών περιοχών εξυπηρετούνται με μεταφερόμενο νερό (από το ΥΔ 06 της Αθήνας, που το λαμβάνει από μεταφορά από τη Δυτική Στερεά ΥΔ04), ενώ έχουν εντυπωσιακά αυξηθεί οι μονάδες αφαλάτωσης, χωρίς όμως να εμπίπτουν σε οργανωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και διαχείρισης τέτοιων μονάδων. Σε όλη την έκταση της περιοχής έχουν υλοποιηθεί από το Υπ.Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης) την προηγούμενη εικοσαετία ταμιευτήρες, που έχουν σε γενικές γραμμές συμβάλλει ουσιωδώς στην κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών και ο ρόλος τους είναι κρίσιμος. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει διαθέσιμο επιφανειακό δυναμικό στα νησιά που μπορεί να ανακουφίσει την κατά τόπους υπερεκμετάλλευση, θα απαιτηθεί όμως και ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης με σωστό σχεδιασμό (που κυρίως θα αφορά την ενεργειακή κάλυψή τους και τη διαχείριση των αποβλήτων τους), καθώς και εξορθολογισμός της χρήσης των υπογείων. Στο μέλλον και με βάση τα προγραμματισμένα έργα, εκτιμάται ότι η προβλεπόμενη ζήτηση των 200hm3  των συνολικών αναγκών (από τα οποία το 1/3 αφορά την ύδρευση) που σήμερα καλύπτεται κατά 90% από υπόγεια νερά, θα καλύπτεται κατά 35% από επιφανειακά έργα, κατά 5~10% από αφαλατώσεις και τα υπόλοιπα από υπόγεια.

## Ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των υδάτων - Η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 60/2000.

Η Οδηγία Πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες υλοποίησης πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτων. Εισάγει με συστηματικό τρόπο ολοκληρωμένη διαδικασία χαρακτηρισμού υδατικών σωμάτων, αναγνώρισης πιέσεων, οικονομικής ανάλυσης, απαιτουμένων έργων και μέτρων, στρατηγικής εκτίμησης των επιπτώσεών τους και τελικά κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο καθορισμένων λεκανών απορροής, στοχεύοντας στην «καλή οικολογική και χημική κατάσταση» των υδάτων. Η εφαρμογή της Οδηγίας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και για αυτές που είχαν ήδη εμπειρία στη διαχείριση των υδάτων τους με ανάλογες διαδικασίες. Για την Ελλάδα, την πρόκληση αυτή εντείνουν οι ιδιαιτερότητες της χώρας, σε ότι αφορά τη γεωμορφολογία και την κατανομή των αναγκών και του υδατικού δυναμικού της.

Αν και η Οδηγία έχει ήδη συμπληρώσει δεκαετία από την έναρξη ισχύος της, η εφαρμογή της στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά καθυστερημένη (μόνες η Ελλάδα και η Πορτογαλία δεν έχουν ολοκληρώσει τα Σχέδια Διαχείρισης και δεν τηρούν το γενικό χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας). Σήμερα στην Ελλάδα έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση των απαιτήσεων της Οδηγίας και συγκεκριμένα:

- Έχει ενσωματωθεί η Οδηγία στο εθνικό νομικό πλαίσιο, με το Ν3199/2003 και το ΠΔ51/2007. Έχουν επίσης εκδοθεί 3 σχετικές ΚΥΑ.

- Έχουν οριστεί τα Υδατικά Διαμερίσματα, οι Περιοχές Λεκανών Απορροής και οι Λεκάνες Απορροής Ποταμών, ενώ έχουν ενταχθεί σε αυτά τα παράκτια, τα μεταβατικά και τα υπόγεια ύδατα (άρθρο 3).

- Έχουν συνταχθεί μελέτες για την ανάλυση χαρακτηριστικών των διαμερισμάτων, την εκτίμηση των ανθρωπογενών πιέσεων, τον προσδιορισμό των συστημάτων που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους της Οδηγίας, τον αρχικό χαρακτηρισμό των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και των τεχνητών υδατικών σωμάτων  και η καταγραφή των προστατευομένων περιοχών για τα επιφανειακά ύδατα (Άρθρο 5). Επισης, έχει γίνει αρχικός και περαιτέρω χαρακτηρισμός των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων, επισκόπηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων, επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα υπόγεια ύδατα, επισκόπηση των επιπτώσεων των μεταβολών της στάθμης των υπόγειων υδάτων (Άρθρο 5).

- Έχουν σχεδιαστεί τα προγράμματα παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων (άρθρο 8). Επίσης έχει εκπονηθεί μελέτη για τον καθορισμό τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα Σχέδια Διαχείρισης, που αποτελούν κρίσιμο σημείο της διαδικασίας, δεν έχουν συνταχθεί, ενώ θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί ήδη από το 2009. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (πρώην ΚΥΥ) προωθεί σήμερα την υλοποίηση των μελετών που θα υλοποιήσουν τα Σχέδια Διαχείρισης, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων. Είναι δεδομένο ότι η υλοποίηση των μελετών αυτών θα αντιμετωπίσει μια μεγάλη σειρά προκλήσεων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η έλλειψη μετρήσεων των παραμέτρων εκείνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους χαρακτηρισμούς των υδατικών σωμάτων, αλλά και η έλλειψη οργανωμένης παρακολούθησης της πραγματικής κατανάλωσης του νερού, που καθιστούν δυσχερή την αξιολόγηση των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια των Σχεδίων Διαχείρισης, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας.

## Η εφαρμογή της Οδηγίας σε ότι αφορά τα τεχνικά έργα ταμίευσης και μεταφοράς νερού

Η Οδηγία προβλέπει τον χαρακτηρισμό των Τεχνητών (ΤΥΣ) και των Ιδιαιτέρων Τροποποιημένων Υδατικών Σωμάτων (ΙΤΥΣ) για να αντιμετωπίσει αντίστοιχα τις περιπτώσεις υδατικών σωμάτων που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας (πχ ταμιευτήρες) και των σωμάτων που έχουν υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας. Η Οδηγία διαχωρίζει τα σώματα αυτά και παρέχει μια σειρά μεθοδολογικών εργαλείων για τη διαχείρισή τους, όπως τον καθορισμό του «καλού οικολογικού δυναμικού» ως στόχου γι’ αυτά (αντί της «καλής οικολογική και χημικής κατάστασης») και τη δυνατότητα καθορισμού εξαιρέσεων από τους στόχους ή χρονική αναβολή της επίτευξής τους.

Ο καθορισμός των υδατικών σωμάτων για τα οποία προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση μη επίτευξη των στόχων της Οδηγίας (άρθρο 4 παρ. 7) γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών απαιτεί μια ανάλυση και τεκμηρίωση, η οποία σε σημαντικό βαθμό καθορίζεται από τα καθοδηγητικά κείμενα της Οδηγίας, ιδιαίτερα δε από το Νο20 κείμενο σχετικά με τις εξαιρέσεις ως προς τους περιβαλλοντικούς στόχους. Το συγκεκριμένο κείμενο θέτει μια λογική επαναληπτική διαδικασία βημάτων-ερωτήσεων, που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ανάλογη περίπτωση ΤΥΣ, με σκοπό να καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα ως προς τη σκοπιμότητα καθορισμού περίπτωσης εξαίρεσης. Εν περιλήψει, η διαδικασία προβλέπει ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα με τη σειρά και ανάλογα με την ανά ερώτημα απάντηση να προχωράμε διαδοχικά στο επόμενο βήμα (με βάση το Κατ. Κείμενο 20 της Οδηγίας):

- Η νέα δραστηριότητα/έργο δημιουργεί νέες τροποποιήσεις στα φυσικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος επιφανειακών υδάτων ή μεταβολές της στάθμης των υπογείων υδάτων με αποτέλεσμα την αδυναμία επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας;

- Έχουν προβλεφθεί όλα τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στη κατάσταση των επηρεαζόμενων υδατικών συστημάτων;

- Μπορούν οι ευεργετικοί στόχοι, τους οποίους εξυπηρετεί η νέα αυτή δραστηριότητα / έργο, να ικανοποιηθούν με άλλα μέσα, τα οποία είναι τεχνικώς εφικτά και μη δυσανάλογου κόστους και συνιστούν καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή;

- Η νέα δραστηριότητα/έργο εξυπηρετεί μακροχρόνιες και επιτακτικές ανάγκες δημοσίου συμφέροντος με αποτέλεσμα το όφελος που προκύπτει να είναι υπέρτερο από το όφελος επίτευξης των στόχων της οδηγίας;

- Η δραστηριότητα/έργο θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της οδηγίας σε άλλα υδατικά συστήματα της λεκάνης απορροής;

- Η δραστηριότητα/έργο συνάδει με την εφαρμογή άλλων εθνικών/κοινοτικών στρατηγικών και νομοθεσίας;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις καθορίζουν το αν μπορεί να υλοποιηθεί η νέα δραστηριότητα/έργο και το υδατικό σύστημα που επηρεάζεται απ’ αυτή να τύχει εξαίρεσης από την επίτευξη των περιβαλλοντικών του στόχων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7. Οι λόγοι προσδιορισμού του υδατικού συστήματος ως εξαίρεση από τους στόχους της οδηγίας τεκμηριώνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης και επανεξετάζονται σε κάθε αναθεώρησή του. Είναι φανερό ότι η ανάλυση και τεκμηρίωση που απαιτείται να γίνει σε κάθε ένα από τα βήματα αυτά είναι σαφώς απαιτητική και θα περιλαμβάνει μια σειρά τεχνικών, κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που θα πρέπει να συνδυάζονται για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του έργου, της βιωσιμότητάς του, του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει άλλα υδατικά σώματα, τα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις και το κόστος τους. Η ανωτέρω προβλεπόμενη διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί συνεπώς και στα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν και θα συμπεριληφθούν στα Σχέδια Διαχείρισης που θα συνταχθούν και κατά συνέπεια, όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη μέχρι σήμερα εκτιμώμενη σκοπιμότητα μελλοντικών έργων θα μπούν στο ανωτέρω πλαίσιο.

## Οι μελέτες «Ανάπτυξης Εργαλείων Διαχείρισης» του πρ. Υπουργείου Ανάπτυξης

Οι μελέτες αυτές εκπονήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2003-2008. Στόχος τους ήταν η εξέταση του θέματος διαχείρισης των υδατικών πόρων μέσα από μια σειρά αναλύσεων και διαδικασιών, όπως η υδρολογική διερεύνηση, η ανάλυση ζητήσεων κάθε είδους, η κατάρτιση διαχειριστικών ομοιωμάτων για ομάδες σεναρίων και η οικονομική ανάλυση.

Οι μελέτες κατέληξαν σε μια σειρά συμπερασμάτων για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και για τα αποτελέσματα που θα έχει η εφαρμογή μιας σειράς μέτρων, με σκοπό τη βελτίωση του διαχειριστικού αποτελέσματος που προέκυψε από την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης. Στις διαδικασίες της μελέτης προβλέπονταν εργασίες με γνώμωνα τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσο για τα νερά, χωρίς όμως να καλύπτονται με αυστηρότητα και συνέπεια οι απαιτήσεις της.

Συμπερασματικά όμως, οι μελέτες αυτές αποτελούν την πρώτη προσπάθεια ανάλυσης της διαχείρισης υδατικών πόρων της χώρας, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία και διαδικασίες. Έτσι, προκύπτουν μια σειρά χρήσιμα στοιχεία τα οποία πέρα από τις όποιες αδυναμίες και δυσκολίες που εμφανίστηκαν κατά την εκπόνησή των μελετών (κυρίως έλλειψη ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σε ικανοποιητική κάλυψη) αποτελούν ένα σημείο αναφοράς. Ανάλογα δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα μέχρι σήμερα σε τέτοια έκταση και οργάνωση και θεωρούμε ότι αποτελούν σημαντικό πλούτο για τις μετέπειτα ενέργειες της χώρας προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της ΟΠ. Αναφέρονται συνοπτικά οι εργασίες που έγιναν:

- Συγκέντρωση, ανάλυση και οργάνωση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην πλήρη έκταση της χώρας. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στις μελέτες αυτές έχουν ήδη βρεί δευτερογενή χρήση σε δεκάδες επόμενες μελέτες και έρευνες από διάφορους φορείς.

- Ανάλυση της χρήσης του νερού σε εθνικό επίπεδο και με κατά προσέγγιση κοινή μεθοδολογία. Η συγκέντρωση της πληροφορίας ζήτησης νερού για όλους τους Δήμους της χώρας αποτελεί πολύτιμη πληροφορία. Στην ανάλυση εξετάζονται όλα τα είδη χρήσεων (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, κτηνοτροφία, απαιτήσεις προστασίας οικοσυστημάτων).

- Εκτίμηση των ελλειμμάτων νερού για κάθε είδος χρήσης, για πολλαπλά σενάρια ζήτησης ή υδρολογικών συνθηκών.

- Οικονομική ανάλυση της διαχείρισης του νερού, εισάγοντας τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για την ανάκτηση κόστους

Από την εκπόνηση των μελετών αυτών και με βάση τα κείμενα διαβούλευσης που κατάρτισαν οι μελετητές και δημοσίευσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στην τελική φάση των εργασιών, έχουμε μια γενική εικόνα των διαχειριστικών προβλημάτων στον Ελληνικό χώρο, που συσχετιζόμενα με ειδικότερα τοπικά δεδομένα μπορούν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης των υδάτων στη χώρα. σε Εθνικό επίπεδο:

- Καθορίστηκαν οι περιοχές που παρουσιάζουν σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω υπερεκμετάλλευσης, καθώς και οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ποσοτικά ελλείμματα, ενώ ανιχνεύθηκαν μέχρι ένα βαθμό και περιοχές με σημαντική ποιοτική υποβάθμιση.

- Εξετάστηκε ο τρόπος με τα οποία τα σημερινά τεχνικά έργα συμμετέχουν στην εξασφάλιση νερού για όλες τις χρήσεις.

- Αξιολογήθηκε η επίδραση που θα έχουν μια σειρά μέτρων, όπως περιορισμός της κατανάλωσης μέσω διαχείρισης της ζήτησης, κατασκευή νέων έργων, κλπ.

Μερικά από τα βασικότερα προβλήματα που διαπιστώθηκαν είναι η μεγάλη έλλειψη αξιόπιστων μετρήσεων των καταναλώσεων κάθε είδους, η αδυναμία ελέγχου και εξοικονόμησης ύδατος, η μεγάλη τοπική διακύμανση και γεωγραφική ανομοιομορφία στη διαθεσιμότητα του νερού, η προβληματική κατάσταση των υποδομών της χώρας, η ελλιπής οργάνωση στη διαχείριση του νερού και στην ορθή παρακολούθηση της χρήσης του. Ταυτόχρονα όμως, διαπιστώθηκαν αντίστοιχα και κατά τόπους προσπάθειες περιορισμού σπατάλης (περιορισμός διαρροών δικτύων, έλεγχος και τιμολόγηση αγροτικής χρήσης, κλπ), η σημασία των τεχνικών έργων ταμίευσης και μεταφοράς που έγιναν και η συνεισφορά τους στην κάλυψη των αναγκών, ενώ εξετάστηκαν και πλείστες δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης μέσα από τα προγραμματιζόμενα έργα, πλείστα από τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή ή έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση και προωθούνται.

# Το Θεσσαλικό Πρόβλημα και η ενίσχυση της Θεσσαλίας από τα νερά του άνω ρου του π. Αχελώου

## Ιστορική Αναδρομή

Αφότου η Θεσσαλία προσαρτήθηκε στο Ελληνικό Κράτος το 1881 προέκυψε το θέμα της μελέτης και εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων για την αποξήρανση των ελών.

Οι κατά καιρούς Κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η Κυβέρνηση Χαρ. Τρικούπη ανέθεσε σχετική μελέτη σε Γαλλική αποστολή η οποία περατώθηκε το 1887.

Όπως, όμως, περιγράφει ο Ιταλός Μηχ/κός Nobile στη σχετική γνωστή μελέτη των Υδραυλικών έργων Θεσσαλίας (1913) η μελέτη της Γαλλικής αποστολής βασίστηκε σε ατελή τοπογραφικά διαγράμματα και δεν συνοδεύονταν από υδρομετρικές και βροχομετρικές παρατηρήσεις

Τα τοπογραφικά διαγράμματα της Γαλλικής αποστολής, τα οποία δόθηκαν στις στρατιωτικές Ελληνικές υπηρεσίες, περιήλθαν το 1897 στους Τούρκους.

Στη συνέχεια το 1901 έως 1910 έγιναν νέα τοπογραφικά διαγράμματα και εγκατάσταση 32 σταθμών βροχομετρικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων.

Είναι φανερό ότι το πρωτεύον πρόβλημα της Θεσσαλίας τότε ήταν η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών και η αποξήρανση των ελών για την εξάλειψη της ελονοσίας.

Υπήρχε βέβαια και σοβαρό πρόβλημα αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών, το οποίο όμως δεν ήταν δυνατόν να επιλυθεί την περίοδο εκείνη με κατάλληλα έργα.

Ετσι, η ανάπτυξη της Θεσσαλίας άρχισε ουσιαστικά με τη μελέτη των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων του ιταλού μηχανικού Nobile (το 1913). Σκοπός της μελέτης ήταν να προστατεύσει τις πεδινές περιοχές από τις πλημμύρες και να περιορίσει τις κατακλυζόμενες εκτάσεις, ώστε να αποδοθούν στην γεωργία. Ακολούθησαν μελέτες του άγγλου μηχανικού Jackson (το 1919) και της αγγλικής εταιρίας BOOT (1931).

Στη συνέχεια, στη μεταπολεμική περίοδο έγινε η μελέτη αποξήρανσης της Κάρλας (1962) και η αποστράγγιση – αποχέτευση των νερών της προς τον Παγασητικό κόλπο. Στη μεταπολεμική περίοδο άρχισε παράλληλα και η ανάπτυξη των αρδεύσεων με την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, τα οποία τροφοδοτούνταν κυρίως από υπόγεια νερά αλλά και από επιφανειακά.

Ετσι, στη μεταπολεμική περίοδο άρχισε παράλληλα η ανάπτυξη των αρδεύσεων και η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, τα οποία τροφοδοτούνταν από επιφανειακά, αλλά και, κυρίως, από υπόγεια νερά.

Από την εποχή εκείνη είχε διαφανεί η προοπτική της μελλοντικής κάλυψης των αρδευτικών αναγκών, οι οποίες αυξάνονταν ραγδαία.

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της εύκολης ανόρυξης γεωτρήσεων άρχισε η εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων, η οποία αυξανόταν με ταχύτατο ρυθμό, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων με τον υποβιβασμό και την ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Για το λόγο αυτό, πολλοί μελετητές είχαν διατυπώσει απόψεις για συμπληρωματική εκμετάλλευση επιφανειακών νερών, όπως για παράδειγμα η Ελβετική εταιρεία Electrowatt (1966), η οποία πρότεινε την κατασκευή των ταμιευτήρων της Κρύας Βρύσης, της Πύλης, του Μουζακίου, του Σμοκόβου, του Παλιοδερλί, του Νεοχωρίου, της Θεόπετρας, του Παλαιομοναστήρου και της Καλούδας.

Για τους ταμιευτήρες της Μεσοχώρας του άνω ρου του ποταμού Αχελώου, εκπονήθηκε μελέτη το 1971 -72 από την Καναδική εταιρεία SNC και τέθηκε για πρώτη φορά σε σχετική έρευνα και το θέμα εκτροπής του Αχελώου από τις ανωτέρω εταιρείες.

Για ιστορικούς λόγους θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ιδέα της εκτροπής του Αχελώου εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1925 από τον καθηγητή ΕΜΠ Κουτσοκώστα. Ταυτόχρονα με την εκτροπή του Μέγδοβα, παραποτάμου του Αχελώου για τη δημιουργία του έργου Ν. Πλαστήρα το 1953, ο καθηγητής Κουτσοκώστας, σε έκθεση του προς τη ΔΕΗ, έθεσε τις ιδέες αυτές για εφαρμογή, αλλά με εκτροπή του Αχελώου από τη Μεσοχώρα.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η λειψυδρία στη Θεσσαλία υπήρχε και στις αρχές του αιώνα που πέρασε (1900-2000).

Οι υδατικές ανάγκες του Θεσσαλικού κάμπου, που είναι από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα (με έκταση πεδινής περιμέτρου περίπου 5,0 εκατ. στρεμμάτων και γεωργικής γής περίπου 4,0 εκατ. στρεμμάτων), σε συνδυασμό με την ανισομερή κατανομή των βροχοπτώσεων και απορροών που υπάρχει μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ελλάδας και ορίζεται από τους υδροκρίτες των βουνών της Πίνδου και των Αγράφων, οδήγησαν σε προβληματικές καταστάσεις.

Τα αντίστοιχα μεγέθη των εκτάσεων στην Αιτωλοακαρνανία (Δυτική Ελλάδα) είναι τάξης 0,85 εκατ. στρέμματα για την περίμετρο των πεδινών εκτάσεων και 0,70 εκατ. στρεμμάτων γεωργικής γης περίπου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει και η ανάγκη μεταφοράς νερού από τα Δυτικά προς τα Ανατολικά διαμερίσματα της χώρας, γεγονός που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σ’ ό,τι αφορά στη μαζική μεταφορά νερού (περίπου 500 εκατ. κυβ.) από τους ποταμούς Εύηνο και Μόρνο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.

Το 1972 ο Μηχανικός της ΔΕΗ, Στ. Μαγειρείας, πρότεινε την εκτροπή του άνω ρου του π.Αχελώου από τη Συκιά, αλλά με διάφορες παραλλαγές προς την Πύλη, όπου προέβλεπε υπερυψωμένο φράγμα στην Παλαιοκαριά.

Το 1976 το ΤΕΕ, με σχετική γνωμάτευση επιστημονικής επιτροπής Υδραυλικών έργων, στην οποία συμμετείχε και ο υποφαινόμενος, πρότεινε την εκτροπή 600 εκατ. Κυβ. μέτρων από τον άνω ρου του π. Αχελώου προς Θεσσαλία.

Συγχρόνως, μετά την Εκθεση Μαγειρεία, η ΔΕΗ ασχολήθηκε με το θέμα της εκτροπής από το 1973 μέχρι και το 1980, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε μία σειρά απόψεων και έντονων αντιπαραθέσεων από διάφορους φορείς και μελετητές.

Το 1981 το Υπουργείο  Συντονισμού (τώρα Εθνικής Οικονομίας) προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό, ενώ αντιτίθεται το ΤΕΕ και ο Σύλλογος διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ, οι οποίοι αναφέρονται στην αρνητική εμπειρία από τις εταιρείες EW και S.N.C.

Μετά τις εκλογές του 1981, η νέα Κυβέρνηση ακυρώνει την προκήρυξη αυτή και εντάσσει το έργο στο πενταετές πρόγραμμα 1983-87.

Το 1982 στην Πανθεσσαλική διάσκεψη διανομαρχιακού χαρακτήρα προβλήθηκε το θέμα εκτροπής ως καθολικό αίτημα του Θεσσαλικού λαού.

Στη συνέχεια (1982), οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων (Συντονισμού – Γεωργίας – Δημοσίων Έργων) και ΔΕΗ συμφώνησαν για την άμεση προώθηση μιας συνολικής μελέτης του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας, σε συνδυασμό με την εκτροπή του Αχελώου.

Το 1983 στο Κιλελέρ ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εξαγγέλλει την υλοποίηση του έργου της εκτροπής.

Κατόπιν αυτού, από το 1984 συντάσσονται μελέτες, ώστε να ενταχθεί το έργο στο πενταετές πρόγραμμα.

Η ΔΕΗ αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών και η ΔΑΥΕ συντάσσει τις πρώτες προμελέτες του έργου (1984).

Στην περίοδο αυτή, θερμός συμπαραστάτης υπήρξε ο Υπουργός, Ε. Κουλουμπής (ενέργειας και μετέπειτα Δημοσίων Έργων).

Παράλληλα, όπως σας είναι γνωστό, διάφορα Θεσσαλικά σωματεία ανέλαβαν την υποστήριξη του Έργου.

Η λεπτομερής εξιστόρηση της ιστορικής διαδρομής του έργου είναι κουραστική, αναφέραμε, όμως, τα ανωτέρω για να γίνει αντιληπτό ότι το θέμα της λειψυδρίας είναι πολύ παλιό στη Θεσσαλία.

Αποφασίστηκε έτσι η ενίσχυση του υδατικού δυναμικού της Θεσσαλίας με την εκτροπή νερού από τον άνω ρου του Αχελώου προς τη Θεσσαλία με σκοπό στην διατήρηση ανεκτών συνθηκών άρδευσης των υφιστάμενων αρδεύσεων και ύδρευσης των οικισμών της Θεσσαλικής πεδιάδας και παράλληλα στην βελτίωση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικών συνθηκών των υδατικών συστημάτων της Θεσσαλίας.

Δημιουργήθηκε όμως έκτοτε εντονότατα ένα μείζον θέμα, τόσο για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, όσο και για την εθνική οικονομία. Ενώ στο συνολικό διαχειριστικό σχήμα υπεισήλθε κατ’ ανάγκη και η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Με την κατάλληλη διαχείριση των νερών και το σωστό προγραμματισμό των έργων θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και να βελτιωθούν και οι συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ιστορικό του γενικότερου Θεσσαλικού προβλήματος θα δώσουμε στη συνέχεια και ένα ιστορικό που αναφέρεται στην εξέλιξη των έργων του π. Αχελώου προς Θεσσαλία και των σχετικών αποφάσεων του Στ.Ε.

Οι αποφάσεις Στ.Ε. – στην εξέλιξη των έργων μεταφοράς νερού από τον π. Αχελώο προς Θεσσαλία

1994:	Το Ε΄τμήμα του Στ.Ε. μπλοκάρει για πρώτη φορά το έργο

Ακύρωσε το αποτέλεσμα διαγωνισμού επειδή δεν υπήρχε συνολική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

1995:	Το Στ.Ε. καταδικάζει την Πολιτεία επειδή δεν δίδει στοιχεία στις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εκδίδεται ΚΥΑ για μειωμένη ποσότητα 600 εκατ.κυβ/έτος και εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι.

1996:	Ολοκληρώνεται το φράγμα Μεσοχώρας και ξεκινούν τα έργα του φράγματος της Συκιάς.

2000:	Το Στ.Ε. ακυρώνει την Κ.Υ.Α. και διακόπτονται οι εργασίες στο Φράγμα της Συκιάς.

2001:	Το ΥΠΕΧΩΔΕ εκπονεί συμπληρωματική μελέτη ΜΠΕ καθυπόδειξη του Στ.Ε.

2002:	Ολοκληρώνεται ο ΥΗΣ Γλύστρας του φράγματος της Μεσοχώρας.

2003:	Επαναπροκηρύσσεται διαγωνισμός για το φράγμα της Συκιάς.

2005:	Η ολομέλεια του Στ.Ε. ακυρώνει τους Περιβαλλοντικούς Ορους του έργου λόγω απουσίας σχεδιασμού για την διαχείριση των υδάτων σύμφωνα με την Οδηγίας 2000/60.

2006:	Το Στ.Ε. μπλοκάρει το έργο ακυρώνοντας τις αποφάσεις πληρωμής των κατασκευαστών.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ ψηφίζει με Νόμο το πλαίσιο των έργων για την εκτροπή και εγκρίνει τις μελέτες  για τις λεκάνες απορροής.

2007:	Το ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για το φράγμα Συκιάς.

Το Στ.Ε.απορρίπτει την αίτηση αναστολής που υπέβαλαν κάτοικοι της Μεσοχώρας.

2009:	Ανατέθηκε και ξεκίνησε η ολοκλήρωση της σήραγγας εκτροπής.

Τον Οκτώβριο υπεβλήθη από την (WWF) ΕΛΛΑΣ αίτηση αναστολής της πράξης έγκρισης των Π.Ο. και των αδειών κατασκευής και αποπεράτωσης της λειτουργίας των έργων. Η ολομέλεια του Στ.Ε. διέταξε την άμεση διακοπή όλων των εργασιών στο φράγμα και τη σήραγγα εκτροπής και απέστειλε 14 προδικαστικά ερωτήματα προς το Ευρωδικαστήριο. Η αναστολή ισχύει μέχρι να αποφανθεί το Ευρωδικαστήριο σχετικά με τη συμβατότητα της εκτροπής με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

2010:	Αναμένονται οι προτάσεις του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.Ι. προς το Στ.Ε για τη συνέχιση των απαραίτητων εργασιών στη σήραγγα και στο φράγμα, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από καταστροφές των ημιτελών έργων, τόσο στη σήραγγα, όσο και στο φράγμα, όπου οι κίνδυνοι μπορεί να έχουν και σοβαρές επιπτώσεις στα κατάντη της Συκιάς, αν δημιουργηθούν προβλήματα υπερπήδησης του προφράγματος.

## Συνοπτικά στοιχεία μεγάλων έργων ταμίευσης επιφανειακών νερών στη Θεσσαλία – Υλοποιηθέντα και προβλεπόμενα έργα στη Θεσσαλία και από π.Αχελώο

Σε πολλές παρουσιάσεις έχουν δοθεί τα στοιχεία που ακολουθούν, αλλά προκειμένου να γίνει για πολλοστή φορά αντιληπτό το Θεσσαλικό πρόβλημα πρέπει να επαναληφθούν περιληπτικά.

### Υλοποιηθέντα μεγάλα έργα στη Θεσσαλία και από τον π. Αχελώο

Μέχρι σήμερα στην Δυτική Θεσσαλία έχουν εκτελεσθεί δύο μόνον μεγάλα έργα

- Το έργο Ν. Πλαστήρα στο Ν.Καρδίτσας

- Το έργο Σμοκόβου στον Ν. Καρδίτσας

Στην Ανατολική Θεσσαλία έχει επαναδημιουργηθεί η λίμνη Κάρλας και κατασκευάζεται ο ταμιευτήρας Γυρτώνης επί του π. Πηνειού.

Ταμιευτήρας Ν. Πλαστήρα

- Λεκάνη απορροής 167 χλμ2 – Μέσες ετήσιες εισροές ~153 x 106m3

- Yψος φράγματος 83μ – Υψόμετρο στέψης +795

- Εκτροπή π. Κερασιώτη 7,30χλμ2 – Μέσες ετήσιες εισροές 7,50 x 106m3

- Ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα 300hm3

- Υδρευση Καρδίτσας και πέριξ Δήμων ~20 x 106m3

- Αρδευτικές χρήσεις και διάθεση νερού στον Ν. Λάρισας το εννεάμηνου κάθε χρόνο από την ύδρευση και την διατήρηση κατώτατης οικολογικής στάθμης στον ταμιευτήρα

- Αρδευτικά έργα – Αρχικά 120.000στρ με επιφανειακή άρδευση Σήμερα με άρδευση και από τις διερχόμενες παροχές στον π. Καράμπαλη και Καλλέτζη η έκταση αυτή αυξήθηκε σε περίπου 50.000στρ.

- Για τη διατήρηση οικολογικής στάθμη θα πρέπει η μέση ετήσια απόληψ που εκτιμήθηκε σε 140hm3 , να μειωθεί τα επόμενα έτη.

- Η ενεργειακά αποδεκτή απόληψη εκτιμάται το πολύ σε ~75hm3

- Η συνολική μέση ετήσια απόληψη εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθεί το πολύ σε ~120hm3 για διατηρήση οικολογικής στάθμης.

Ταμιευτήρας Σμοκόβου

- Λεκάνη απορροής 382 km2 – Μέσες ετήσιες απολήψεις το πολύ 110hm3

- Yψος φράγματος 104μ – Υψόμετρο στέψης +382μ

- Ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα 191hm3

- Αρδευση ~225.000στρ. καθαρής γεωργικής γής (Μελέτη 1990)

- Τροφοδοσία κώνου (ΜΠΕ 2001, ~20hm3 – N. 3481/2006 ~50hm3)

- Μελλοντική ύδρευση Σοφάδων και πέριξ Δήμων ~5,0hm3/έτος

- Η αρχική πρόβλεψη για καθαρή συνολική απόληψη ~145hm3 δεν πραγματοποιείται – Η ετήσια καθαρή απόληψη εκτιμάται σε 105hm3και για τις αρδεύσεις το πολύ 85hm3(εισροές στον ταμιευτήρα το πολύ 110hm3 – Παρατηρήσεις μέχρι το 2007)

- Τα ανωτέρω στοιχεία δίδονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το υδρολογικό έτος (2009-10), το οποίο υπήρξε πλουσιότερο των προηγούμενων.

Εκτιμάται όμως ότι το τελικό μέσο αποτέλεσμα θα αυξηθεί το πολύ κατά 5,0 hm3/έτος.

Ταμιευτήρας Κάρλας (Περατούται και θα τεθεί σε λειτουργία το 2011)

- Λεκάνη απορροής ~1050 km2 – Mέση ετήσια απόληψη από ταμιευτήρα  ~42hm3- Υδροληψία από υδρογεωτρήσεις ~8,50 hm3-

- Μέσο ύψος αναχωμάτων ~9,0μ – Μήκος αναχωμάτων ~21χλμ – Ογκος ~7,60hm3

- Επιφάνεια ταμιευτήρα ~38.000στρ.

- Απολήψιμος όγκςο για αρδεύσεις σε Α΄φάση 46hm3 και μελλοντικά  ~60hm3 (με ενίσχυση κατά ~70% από χειμερινά νερά του Πηνειού)

- Αρδευτικά έργα Α΄φάσης από λίμνη Κάρλα και υπόγεια νερά 92.500

- Αρδευτικά έργα Α΄φάσης και υπόγεια νερά 116.700στρ.

- Ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής πόλης Βόλου με 10,60 hm3/έτος – Ημερήσια αιχμή 45.000m3. Ανόρυξη 50 γεωτρήσεων μεταξύ Ριζόμυλου και Στεφανοβικείου.

- Το έργο σχεδόν περατώθηκε και αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως το 2011.

Παρατήρηση: Δεν αναφέρονται ο ταμιευτήρας Λιβαδίου Ελασσόνας, ύψους 43,0m, ωφέλιμης χωρητικότητας ~1,50hm3 που βρίσκεται στη λεκάνη του π. Τιταρήσιου και το φράγμα εκτροπής Γυρτώνης στον π. Πηνειό που βρίσκεται σε κατασκευή.

### Προβλεπόμενα μελλοντικά μεγάλα έργα- Κατασκευαζόμενα έργα

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα στοιχεία των χαρακτηριστικών μεγεθών των μεγάλων προβλεπόμενων ταμιευτήρων – φραγμάτων στη Θεσσαλία και από τον Αχελώο των μέσων ετήσιων απολήψεων από αυτούς, καθώς και τα βασικά οικονομικά τους μεγέθη.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν περιληφθεί στον πίνακα έργα που είχαν παληότερα μελετηθεί, όπως π.χ. η κρύα Βρύση, και η Θεόπετρα, αλλά δε μπορούν να υλοποιηθούν, είτε για περιβαλλοντικούς, είτε για άλλους λόγους.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι ταμιευτήρες Καλούδας και Παλαιομανάστηρου βρίσκονται στην περιοχή Ελασσόνας, λεκάνης Τιταρησίου και ουσιαστικά δεν εμπλέκονται με τα έργα στα πεδινά τμήματα της Δυτικής και Ανατολικής πεδιάδας της Θεσσαλίας και συνεπώς δεν εμπλέκονται με τα έργα του Αχελώου. Τα έργα αυτά θα εξυπηρετήσουν, κατά κύριο λόγο, τις υδατικές ανάγκες της λεκάνης του π. Τιταρησίου, μέχρι και τις περιοχες του Τυρνάβου Αμπελώνας.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Εκτιμώμενων Χαρακτηριστικών μεγεθών – μελλοντικών μεγάλων ταμιευτήρων /φραγμάτων/ απολήψεων/ παραγόμενης ενέργειας κλπ Θεσσαλίας και από Αχελώο

| Α/Α | Φράγμα /Ταμιευτήρας | Ογκος Φράγματος x106μ3 | Μέση* Ετήσια Απόληψη x106μ3 | Δυνατότητες ετήσιας Ενεργειακής παραγωγής GWH** | Δαπάνες Κατασκευής Εκατ.(€) (χωρίς απαλλοτριώσεις) | Συνολικές ετήσιες Οικολογικές παροχές (ο.π) x106μ3 σύμφωνα με το Ν.3481/06 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Μουζάκι και σήραγγα εκτροπής Πύλης (Ν.Καρδίτσας) | ~10,00 | ~175÷200 | ~235 | ~250 | 50 | Η ετήσια παραγόμενη ενέργεια με εκτροπή Αχελώου ~600x106 |
| 2 | Πύλη (Ν.Τρικάλων) | ~2,50 | ~35 | ~15÷20 | ~90 | 20 (50) | H οικολογική παροχή 20x106θα λαμβάνεται κατά την θερινή περίοδο από τον ταμιευτήρα Πύλης. Για όλο το έτος θα απαιτηθεί (Ο.Π) =50x106μ3 |
| 3 | Παληοδερλί | ~6,00 | ~50 | ~20 | ~100 | 20 |  |
| 4 | Νεοχώρι (Ν.Τρικάλων) | ~0,60(σκληρό επίχωμα) ~3,5 (χωμάτινο) | ~30,0 | ~5 | 50 | 50 |  |
| 5 | Καλούδας Ελασσόνας (Ν.Λάρισας) | ~3,20 | ~55,0 | - | ~100 |  |  |
| 6 | Αγιονερίου |  | ~15,0 | ~5 |  | ~20 | Υπό κατασκευή |
| 7 | Παλαιομονάστηρου Ελασσόνας (Ν.Λάρισας) | ~3,50 | ~27,0 | - | ~50 |  |  |
| 8 | ΥΗΣΠευκόφυτου(Ν.Καρδίτσας) | - | - | ~360,0 | - |  | Με εκτροπή Αχελώου ~600x106 |
| 9 | Μαυροματίου και ΥΗΣ(Ν.Καρδίτσας) | ~2,50 | - | ~45,0 | - | - | Με εκτροπή Αχελώου ~600x106 |
| 10 | Συκιά(Ν.Καρδίτσας) | - | ~600 | ~315 | Μέχρι τώρα ~ 350 Γιααποπεράτωση~150 500 |  | Σύνολο δαπανών φρ. Συκιάς – Σήραγγας εκτροπής |
| 11 | Κάρλα | - | ~60,0 | - | ~190 | _ | Υπό κατασκευή – περατούται |
| 12 | Γυρτώνη και πρόχειροι μικροί ταμιευτήρες – (Ταμιευτήρες Πλατυκάμπου κλπ) | - | (60+25)=85,0 | ~5 | _ | _ | Υπό κατασκευή |

- * Περιλαμβάνεται και η οικολογική παροχή

- ** Η παραγόμενη ενέργεια από  τους μελλοντικούς  ΥΗΣ στη Θεσσαλία

Παρατηρήσεις: 1) Από τους ταμιευτήρες Πύλης – Μουζακίου – Παληοδερλί – Νεοχωρίου συνολική ετήσια απόληψη  ~270÷ 300 x106 μ3- Δαπάνες κατασκευής  (500 εκατ. €

2) Από τους ταμιευτήρες Πύλης – Μουζακίου – Παληοδερλί – Νεοχωρίου συνολική Ο.Π   ~140 x106 μ3 (Ν.3481/2006)

3) Εκτιμώμενη συνολική παραγωγή ενέργειας στο σχήμα εκτροπής Συκιάς - Πευκόφυτου  - Μουζακίου - Πύλης - Μαυροματίου ( 650 Gwh/έτος

4) Συνολικές δαπάνες για το σχήμα εκτροπής Συκιάς – Σήραγγας προς Πευκόφυτο ( 500 εκατ.€ ( Για ~600 x106 μ3 εκτροπή)

### Οι μικροί ταμιευτήρες στη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία έγινε και γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια για την κατασκευή μικρών ταμιευτήρων, τοπικής σημασίας, κυρίως από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τους τοπικούς φορείς. Πρόκειται για μικρά φράγματα, εκτροπές νερών με ρουφράκτες σε ποταμούς και συλλεκτήρες, αλλά και λιμνοδεξαμενές.

Δεν θα αναφερθούμε εδώ λεπτομερώς στα έργα αυτά, τα οποία, εφόσον κρίνονται σκόπιμα και πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους σε προγράμματα κατασκευής, είναι προφανές, ότι θα πρέπει να προχωρήσουν.

Πρέπει, όμως, να επισημάνουμε ότι, για να υποκαταστήσουν την ενίσχυση της Θεσσαλίας από νερά του π. Αχελώου, θα πρέπει ο αριθμός τους να εξεπεράσει τα 500 έως 600 φράγματα. Το κόστος τότε θα είναι της τάξης των 3,0δις. Εκατ. ευρώ, ενώ δεν θα είναι εύκολη και η εξεύρεση τόσων κατάλληλων θέσεων, αν λάβει κανείς υπόψη τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα απαλλοτριώσεων τα οποία θα δημιουργήσουν ανυπέρβλητες δυσχέρειες για την υλοποίησή τους. Πιστεύουμε όμως ότι η πραγματοποίηση ορισμένων από αυτά είναι χρήσιμη και πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια.

Το κόστος νερού επίσης στις περιπτώσεις αυτές είναι πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο κόστος που προέρχεται από τους μεγάλους ταμιευτήρες και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.

Στο συνέδριο το (2008) στη Λάρισα (Ι. Θανόπουλος – Γ.Γκούμας κ.α.) δόθηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία έχουν κατασκευασθεί συνολικά στην πεδινή και ορεινή Θεσσαλία 158 φράγματα, εξωποτάμιες λιμνοδεξαμενές, πρόχειρα φράγματα σε ποταμούς και χειμάρρους.

Σχετικά με το κόστος νερού αναφέρονται και τα εξής στοιχεία, που ελήφθησαν από το συνέδριο αυτό (Ι. Θανόπουλος – Γ.Γκούμας κ.α.), τα οποία με δική μας αναπροσαρμογή εκτιμώνται ως εξής:

- Κατά μέσο όρο για τους μεγαλύτερους ταμιευτήρες 0,12 έως ~0,20€/μ3

- Κατά μέσο όρο μικροί ταμιευτήρες 0,80 έως 1,00€/μ3

Στη Συνολική Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας εκτροπής Αχελώου (1997) είχαν εξαχθεί κατά μέσο όρο χαρακτηριστικά μεγέθη κόστους νερού, για βέλτιστες συνθήκες βάθους και παροχής άντλησης την περίοδο 1985 -1990, τα οποία μετά από αναπροσαρμογή καταλήγουν σήμερα περίπου ως εξής:

- Από γεωτρήσεις Ν.Καρδίτσας 	~0,12 €/μ3

- Από γεωτρήσεις Ν. Τρικάλων 	~ 0,10 €/μ3

- Από γεωτρήσεις Ν. Λάρισας	~0,14 έως 0,27 €/μ3ανάλογα με την περιοχή

Οι ανωτέρω τιμές αυξάνουν σημαντικά με την αύξηση του βάθους και την μείωση της παροχής άντλησης

- Νερό από τον π. Αχελώο 				~0,04 έως 0,07 €/μ3

- Νερό από μεγάλα Θεσσαλικά φράγματα 	~0,10 εως 0,15 €/μ3

Ετσι οι προτάσεις να συλλεγούν τα τοπικά επιφανειακά νερά δεν πραγματοποιούνται καθόλου εύκολα γιατί δεν είναι πάντοτε τεχνικά και οικονομικά εφικτές.

## Ενεργειακή αξιοποίηση των νερών από π. Αχελώο προς Θεσσαλία

Σε λεπτομερείς μελέτες που έγιναν για το Τ. ΥΠΕΧΩΔΕ κατά τα έτη 1995-1996 διερευνήθηκαν σχήματα βέλτιστης ενεργειακής αξιοποίησης των νερών από Αχελώο τα οποία μάλιστα ανακοινώθηκαν σε συνέδριο του ΤΕΕ στη Λάρισα ( Λ.Λαζαρίδης – Γ. Καλαούζης – Δ.Κουτσογιάννης – Π.Μαρίνος).

Διερευνήθηκαν σχήματα άντλησης – ταμίευσης, τόσο από τον ταμιευτήρα Μουζακίου προς ταμιευτήρα Συκιάς, όσο και από τον αναρρυθμιστικό ταμιευτήρα Μαυροματίου προς τον ταμιευτήρα Μουζακίου.

Τα αποτελέσματα υπήρξαν πολύ ενδιαφέροντα και η χρησιμοποίηση αντιστρεπτών μονάδων ανατρέπει θεαματικά την κατάσταση του ενεργειακού ισοζυγίου υπέρ των έργων εκτροπής από τον ταμιευτήρα Συκιάς προς την Θεσσαλία, έναντι της πλήρους ενεργειακής αξιοποίησης των νερών του π . Αχελώου προς την Αιτωλοακαρνανία.

Οι εξετασθείσες διατάξεις και τα οικονομικά στοιχεία σε δραχμές (χρονική περίοδος 1995-96) και επιγραμματικά τα τότε συμπεράσματα ήταν:

Διατάξεις έργων

| Διάταξη έργων | 0 | 1 | A | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εκτροπή προς Θεσσαλία | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Κατασκευή φράγματος Μουζακίου | ΟΧΙ | Ανάχωμα | Ανάχωμα | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Κατασκευή φράγματος Πύλης | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Λειτουργία σταθμών Πευκόφυτου και Μουζακίου με άντληση-ταμίευση | - | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Μέγιστη στάθμη στον ταμιευτήρα Μουζακίου | - | +250 m | +250 m | +280 m | +290 m |

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου και των προσομειώσεων που εκτελέστηκαν επέτρεψαν την εξαγωγή των πιό κάτω συμπερασμάτων:

- Καταρχήν, η εκτροπή 600hm3 νερού ετησίως προς τη Θεσσαλία είναι δυνατή (για αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας) με χρησιμοποίηση μόνο του ρυθμιστικού όγκου του ταμιευτήρα Συκιάς. Η λειτουργία του ταμιευτήρα Μεσοχώρας δεν επηρεάζεται πρακτικώς από αυτή την εκτροπή.

- Η κατασκευή του ταμιευτήρα Μουζακίου δίνει ευνοικά αποτελέσματα για το όλο σύστημα, αυξάνοντας την οικονομική επίδοση, την αξιοπιστία και την ελαστικότητα του συστήματος. Παρόμοια ευνοικά αποτελέσματα έχει η κατασκευή του ταμιευτήρα Πύλης, σε συνδυασμό με την κατασκευή του ταμιευτήρα Μουζακίου.

- Στις διατάξεις έργων D και E (που περιλαμβάνουν και το φράγμα Πύλης) το σύστημα παρουσιάζει αξιοσημείωτη ελαστικότητα ως προς τη διαχείρισή του. Σε περίπτωση τυχόν μικρότερων πραγματικών αρδευτικών αναγκών (ή και μικρότερου πραγματικού οφέλους από την άρδευση), η λειτουργία του συστήματος μπορεί να προσανατολιστεί προς την αύξηση του ενεργειακού οφέλους.

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την αποτίμηση των πέντε διατάξεων έργων δίδονται πιό κάτω.

| Διάταξη έργων | 0 | 1* | A | D† | E† |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Περιγραφή έργων | Χωρίς εκτροπή, χωρίς Μουζάκι και Πύλη | Εκτροπή χωρίς άντληση, Μουζάκι +250 m, χωρίς Πύλη | Όπως η διάταξη 1, αλλά με άντληση | Eκτροπή και άντληση, Μουζάκι +280 m, με Πύλη | Eκτροπή και άντληση, Μουζάκι +290 m, με Πύλη |
| Μέσος ετήσιος όγκος εκτροπής (hm3) | 0 | 599 | 600 | 600 [476] | 600 [464] |
| Μέση ετήσια αρδευτική απόληψη (hm3) | 0 | 595 | 595 | 776 [604] | 799 [604] |
| Ετήσιο οικονομικό όφελος από άρδευση (εκ. δρχ.) | 0 | 10709 | 10718 | 13960 [10870] | 14376 [10870] |
| Πρωτεύουσα ενέργεια (GWh) |  |  |  |  |  |
| Παραγωγή | 508 | 294 (520) | 1103 | 1102 [1216] | 1101 [1246] |
| Επίπτωση Κάτω Αχελώου | 0 | -210 | -210 | -210 [-166] | -210 [-163] |
| Διαφορά | 508 | 84 (310) | 893 | 892 [1050] | 891 [1083] |
| Δευτερεύουσα ενέργεια (GWh) |  |  |  |  |  |
| Παραγωγή | 298 | 827 (601) | 599 | 693 [573] | 718 [574] |
| Επίπτωση Κάτω Αχελώου | 0 | -90 | -90 | -90 [-71] | -90 [-70] |
| Διαφορά | 298 | 737 (511) | 509 | 603 [502] | 628 [504] |
| Άντληση (GWh) | 0 | 0 | -855 | 894 [-949] | -918 [-987] |
| Πραγματικό ενεργειακό ισοζύγιο (GWh)( | 806 | 821 | 547 | 601 [603] | 601 [600] |
| Ενέργεια ανηγμένη σε πρωτεύουσα (GWh)( | 668 | 481 (585) | 973 | 1014 [1104] | 1021 [1131] |
| Ετήσιο οικονομικό όφελος από ενέργεια (εκ. δρχ.) | 7082 | 5095 (6202) | 10309 | 10751 [11707] | 10824 [11991] |
| Δείκτης επίδοσης (μικτό ετήσιο οικονομικό όφελος, εκ. δρχ.) | 7082 | 15804 (16911) | 21026 | 24711 [22577] | 25200 [22861] |

* Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις για τη διάταξη έργων 1 προκύπτουν αν θεωρηθεί μεταβλητή πρωτεύουσα ενέργεια ανά μήνα.

( Οι τιμές μέσα στις αγκύλες για τις διατάξεις έργων D και Ε προκύπτουν με βελτιστοποίηση του ενεργειακού οφέλους (και όχι του μικτού).

( Το ενεργειακό ισοζύγιο προκύπτει ως αλγεβρικό άθροισμα της ενέργειας όλων των έργων και όλων των τύπων.

( Η ανηγμένη ενέργεια προκύπτει από τον τύπο ΕΑ = ΕΠ + (cΔ/cΠ) ΕΔ + (cΡ/cΠ) ΕΡ, όπου ΕΑ, ΕΠ, ΕΔ και ΕΡ η ανηγμένη, η πρωτεύουσα, η δευτερεύουσα ενέργεια και η ενέργεια άντλησης, αντίστοιχα και cΠ, cΔ και cΡ οι τιμές μονάδας της πρωτεύουσας, δευτερεύουσας ενέργειας και ενέργειας άντλησης, αντίστοιχα. Με τις τιμές μονάδας που αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ΕΑ = ΕΠ + 0.538 ΕΔ + 0.226 ΕΡ (το ΕΡ λαμβάνεται με αρνητικό πρόσημο).

Στη συνέχεια έγινε η μελέτη κόστους οφέλους (Τ.ΥΠΕΧΩΔΕ 1997) με ειδικούς συμβούλους της Coopers & Lybrand – Colenco LTD κλπ και ο λόγος Οφέλους/ κόστους κυμαίνονταν από 1,96 έως 2,11 για το συνολικό έργο (όχι μόνο για τα έργα ηλεκτροπαραγωγής αλλά και για τα έργα κεφαλής, τα έργα στην πεδιάδα και τα περιβαλλοντικά έργα).

Τελικά, η άποψή μας είναι ότι, αν υλοποιηθούν τουλάχιστον τα έργα άντλησης – ταμίευσης από τον αναρρυθμιστικό ταμιευτήρα Μαυροματίου προς τον ταμιευτήρα Μουζακίου, θα είναι οπωσδήποτε συμφέροντα.

Εδώ θα έχουμε επίσης να θέσουμε και τα εξής θέματα:

- Ο κίνδυνος να καθυστερήσει και τελικά να ματαιωθεί η κατασκευή του φράγματος και του ταμιευτήρα Μουζακίου, καθώς και η μεταφορά νερού από τον ταμιευτήρα Πύλης προς τον ταμιευτήρα Μουζακίου είναι πολύ μεγάλος.

Το φράγμα Μουζακίου, ακόμα και άν προχωρήσει η υλοποίησή του με υψόμετρο ΑΣΥ στο +250μ, δηλαδή ως αναρρυθμιστικός ταμιευτήρας, ώστε να πραγματοποιηθεί και το ΥΗΕ Μουζακίου – Μαυροματίου με την αναρρυθμιστική λίμνη Μαυροματίου, πρέπει απαραίτητα μελλοντικά να υπερυψωθεί, με όσες πρόσθετες δαπάνες και αν χρειαστούν.

Αυτό είναι απαραίτητο γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει ικανοποιητική αναρρύθμιση των νερών των λεκανών απορροής Μουζακίου – Πύλης με φράγμα χαμηλού ύψους. Πιστεύουμε μάλιστα ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί απαρχής η κατασκευή του με υψόμετρο στέψης τουλάχιστο στο +280 έως και +290.

- Η ματαίωση κατασκευής του ταμιευτήρα Μουζακίου, ο οποίος θα είναι πολύ βασικό στοιχείο στο όλο σχήμα, με εκτροπή ή όχι του π. Αχελώου, θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο Θεσσαλικό υδατικό ισοζύγιο.

- Γιαυτό προτείνουμε ότι, σε περίπτωση ματαίωσης της υλοποίησης αυτού του φράγματος ή ακόμα και σε περίπτωση μακροχρόνιας καθυστέρησης της κατασκευής του, να γίνουν έργα κατάντη του Πευκόφυτου για την ενεργειακή αξιοποίηση των νερών του π. Αχελώου.

Τέτοια έργα θα μπορούσαν να είναι η κατασκευή μικρού αναρρυθμιστικού ταμιευτήρα κατάντη της εξόδου της σήραγγας στο Πευκόφυτο και η κατασκευή αγωγού πτώσης υπό πίεση για την κατασκευή ΥΗΕ στο Μουζάκι ή Μαυρομάτι, ο οποίος θα μεταφέρει το νερό στη συνέχεια στον π. Πάμισο.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξετασθεί η κατασκευή της σήραγγας Πύλης –Μουζακίου για τη μεταφορά παροχών προς ενεργειακή, καταρχή, αξιοποίηση στο Μουζάκι, η οποία, στη συνέχεια, θα ενταχθεί στο σύστημα των έργων Πύλης – Μουζακίου.

## O N. 3481/2006 Διαχείρισης λεκανών απορροής π. Αχελώου και Πηνειού Θεσσαλίας – Σύντομες παρατηρήσεις

Η μελέτη 2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ, στην οποία βασίστηκε ο Ν.3481/2006 (Γ.Σουφλιά) δεν κάλυψε όλες τις πλευρές της οδηγίας 2000/60, χωρίς βέβαια να παραβλέπεται το γεγονός ότι προσπάθησε να επιλύσει ένα σοβαρό και δυσχερές χρονίζον πρόβλημα.

Στην ανωτέρω μελέτη όμως του 2006 χρησιμοποιήθηκαν, αφενός υδρολογικά στοιχεία που δεν κάλυψαν περίοδο μεγαλύτερη της 20ετίας/1980-2000 καθώς και παλαιότερα στοιχεία για την υδρογεωλογική διερεύνηση μικρής περιόδου της 10ετίας του 1970

Επίσης, έγιναν παραδοχές για τη λειτουργία του χρησιμοποιηθέντος μοντέλου του μελετητή, οι οποίες δεν μπορούν να αποδώσουν το πραγματικό μέγεθος των απολήψιμων ποσοτήτων υπογείων νερών και οι οποίες τελικά υπερεκτιμώνται.

Σε σχετικές παρεμβάσεις μας στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Καρδίτσα (Φεβρουάριος 2010) και σε ημερίδα στην ΤΕΔΚ Ν.Καρδίτσας (Μάρτιος 2010) παρουσιάσαμε με αρκετά λεπτομερή στοιχεία τεκμηριωμένες απόψεις για τροποποίηση του υδατικού ισοζυγίου στη Θεσσαλία, το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μελέτη του σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

Στα διάφορα εξεταζόμενα σενάρια, που δημοσιεύτηκαν με το Νόμο 3481/2006, το μέγεθος των απολήψιμων ετήσιων ποσοτήτων υπογείων νερών στη Δυτική πεδιάδα θεωρήθηκε ότι μπορεί να φθάσει και μέχρι 350hm3 και στην Ανατολική σε 70hm3 .

Σε άλλο σημείο του Ν.3481 αναγράφεται ως ετήσιος όγκος ανανεώσιμων πόρων στη Δυτική Θεσσαλία 300hm3 και στην Ανατολική 60hm3.

Η άποψή μας είναι, όπως περιγράφεται και πιό κάτω στην υδρογεωλογία της Θεσσαλίας ότι απαιτείται λεπτομερέστερη διερεύνηση, δεδομένου ότι οι απολήψιμες ποσότητες θα είναι σημαντικά μικρότερες στις περιοχές που προβλέπεται ενίσχυση με νερά του π. Αχελώου.

Ενα άλλο στοιχείο, επίσης, στο οποίο έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις είναι και η διαμόρφωση των σεναρίων (πιν. 7.4 – σελ 1800 ΦΕΚ 162/Α/2006).

- Στα σενάρια αυτά π.χ. με ετήσιες αρδευτικές καταναλώσεις 452μ3/στρ. προκύπτει μία μέση ετήσια εκτροπή από τον π.Αχελώο ~210hm3 , χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη ο ταμιευτήρας Μουζακίου και η εκτροπή νερών προς αυτόν από τον ταμιευτήρα Πύλης, της ίδιας τάξης, δηλαδή ~210hm3.

- Ετσι θα προέκυπτε το παράδοξο, σε περίπτωση κατασκευής του ταμιευτήρα Μουζακίου, να μην απαιτείται εκτροπή από π. Αχελώο.

Αυτό όμως οφείλεται, αφενός στο ανωτέρω γεγονός της υπερεκτίμησης των απολήψιμων υπογείων νερών της Δυτικής Θεσσαλίας στις περιοχές ενδιαφέροντος για αρδεύσεις και αφετέρου στην, σε ένα βαθμό, υπερεκτίμηση της απόληψης επιφανειακών νερών, έστω και αν έγινε καλύτερη προσπάθεια στις σχετικές εκτιμήσεις γι’αυτά.

- Σημειώνουμε π.χ. ότι στον πιν. 2.2 του Ν3481/06 δίδονται στοιχεία 1952-64 στη θέση «ΤΕΜΠΗ της ΕW σύμφωνα με τα οποία η μέση ετήσια παροχή ήταν 86,4 m3/s δηλαδή 20% μικρότερη από την αντίστοιχη του μοντέλου MIKESHE που χρησιμοποίησε ο μελετητής.

- Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε, έχοντας ίδια αντίληψη της περιοχής και των συνθηκών σ’ αυτή, ότι μέχρι το 1964 έγινε το πλείστον των βασικών και δευτερευόντων στραγγιστικών δικτύων και επομένως δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι σημαντικοί όγκοι απορροής κατακρατούνταν και επομένως εξατμίζονταν την ίδια περιόδο.

- Στα σενάρια χωρίς εκτροπή του πιν. 7.2 του Ν. 3481/06 για τις απολήψεις από μόνιμα αποθέματα που αναγράφονται παρατηρούμε και πάλι ότι, κατά την εκτίμησή μας, χρειάζεται λεπτομερέστερη διερεύνηση των υπογείων και επιφανειακών νερών.

- Οι απολήψεις, είτε από νερά του π. Αχελώου, είτε από μόνιμα νερά, για να είναι κατά το δυνατόν μικρότερες, θα πρέπει να μειωθούν οι απώλειες μεταφοράς, με φυσικούς αποδέκτες και οι απώλειες διανομής με την κατασκευή μονίμων και μη δικτύων .

- Η κατασκευή, όμως, μόνιμων δικτύων θα καθυστερήσει και σε Α΄φαση, η άρδευση θα γίνεται με αυξημένες απώλειες, δηλαδή για ικανό χρονικό διάστημα π.χ. 20-25 ετών πρέπει να δεχθούμε αυξημένες παροχές για τις αρδευτικές ανάγκες.

- Το γεγονός αυτό θα αυξήσει κατά 20-30% τις ανάγκες για άρδευση για μία μακρά περίοδο, είτε γίνεται ενίσχυση με νερά του Αχελώου είτε όχι.

- Αναφερόμενοι επίσης στις οικολογικές (περιβαλλοντικές) παροχές σε θέσεις κατάντη των ταμιευτήρων που αναφέρονται στο Ν. 3481/2006 παρατηρούμε ότι οι καθοριζόμενες παροχές είναι υπερβολικές και ακυρώνουν τη σκοπιμότητα για την οποία κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί μελλοντικά το κάθε φράγμα και ο αντίστοιχος ταμιευτήρας.

Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το παράδειγμα του ταμιευτήρα Νεοχωρίου, που η οικολογική του παροχή καθορίζεται σε 1,50m3/s κατάντη του φράγματος και η υδρολογική μελέτη του ταμιευτήρα καθορίζει απολήψεις της τάξης των 30 έως 35 hm3/έτος.

- Ο Ν.3481/2006 επίσης αναγράφει τις εκτάσεις που θα αρδεύονται με διαφορετικές πιθανότητες αστοχίας π.χ. για το Σμόκοβο αναφέρεται ως έκταση 86000 έως 112000 στρ. η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από την προγραμματισθείσα με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες, για τις οποίες έχουν ήδη κατασκευασθεί τα έργα κεφαλής, κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται και έργα δικτύων.

- Η ΜΠΕ, με βάση την οποία γίνονται τα έργα, προβλέπει πολύ μικρότερη οικολογική παροχή (20m3/s).

- Τελικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Ν. 3481 για τις οικολογικές παροχές, οι καθαρές απολήψιμες παροχές από τους κατασκευασμένους και μη, ταμιευτήρες της λεκάνης Πηνειού, θα ήταν πολύ μειωμένες. Λαμβάνοντας υπόψη και τις εισροές, οι οποίες προέκυψαν από πρόσφατες υδρολογικές μελέτες για την Κάρλα και Αγιονέρι (υπό κατασκευή), προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά μεγέθη απολήψεων:

| Σμόκοβο | ~50hm3 |  |
| --- | --- | --- |
| Πύλη | 15 hm3 |  |
| Μουζάκι +εκτροπή Πύλης | ~125 ÷150 hm3 |  |
| Παλαιοδερλί | ~30 hm3 |  |
| Νεοχώρι | # |  |
| Αγιονέρι | # | (Ανήκει σε περιοχές που δεν θα ενισχυθούν με νερά του π. Αχελώου) |
| Κάρλα | ~(60hm3) | (Απόληψη για άρδευση με ενίσχυση κυρίως και με νερά του π. Πηνειού) |
| Γυρτώνη (Πηνειός) | ~(60 hm3) | (Για ενίσχυση Κάρλας και αρδεύσεις τοπικές + πλήρωσης μικρών ταμιευτήρων (~40 hm3) – Σύνολο (100 hm3) |

Ο απολήψιμος όγκος από τους ταμιευτήρες της λεκάνης Πηνειού (αφαιρείται όγκος της οικολογικής παροχής), που θα διατίθεται για τις πεδινές περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλίας, εκτιμάται σε ~320hm3.

Eνα μέρος του όγκου αυτού, που εκτιμάται σε 30hm3, θα διατεθεί για υδρεύσεις.

Καταλήγουμε έτσι να καθορίσουμε ότι, αν τηρηθούν οι οικολογικές παροχές του Ν.3481, οι εκτάσεις που θα αρδεύονται δεν θα ξεπεράσουν τις 600 χιλιάδες στρέμματα στη Δυτική και Ανατολική πεδιάδα (πλήν των περιοχών της λεκάνης του Τιταρησίου).

Αν μάλιστα εξαιρεθεί, όπως αναφέρεται στο Ν. 3481, ο ταμιευτήρας Μουζακίου, τότε οι αντίστοιχες εκτάσεις δεν θα ξεπεράσουν τις 400.000στρ.

# Υδρογεωλογικές Συνθήκες στη Θεσσαλία

Η Θεσσαλική πεδιάδα αποτελεί ένα ευρύ πεδίο ανάπτυξης υπογείων υδάτων που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από πλήθος κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις. Οι προσχωματικοί ορίζοντες της πεδιάδας τροφοδοτούνται, κατ΄ εξοχήν, από διηθήσεις μέρους της επιφανειακής απορροής στους κώνους των ποταμών και χειμάρρων που αναπτύσσονται στις περιοχές, όπου αυτοί εισέρχονται στην πεδιάδα. Συμπληρωματικά τροφοδοτούνται από κατείσδυση μέρους του νερού των βροχοπτώσεων και από πλευρικές, καρστικές ή όχι μεταγγίσεις. Από την επεξεργασία πλήθους στοιχείων στην πιεζομετρική στάθμη των υπογείων υδάτων, τα οποία συνέλλεγε συστηματικά το Υπ.Γεωργίας και στη συνέχεια οι Περιφειακές και Νομαρχιακές ΥΕΒ από το 1974 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1990, διαπιστώνεται μια συστηματική ταπείνωση της στάθμης στο μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας. Το γεγονός οφείλεται στη μικρή υδαταγωγιμότητα (διαβιβαστικότητα) των υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων και στην ακατάστατη διανομή τους, στοιχεία που δεν επιτρέπουν την πλήρη αναπλήρωση των αντλούμενων ποσοτήτων διαμέσου της αύξησης των διηθήσεων στις ζώνες τροφοδοσίας. Αποτέλεσμα είναι η υπερεκμετάλλευση των υδροφορέων.

Στη ΜΠΕ εκτροπής Αχελώου (1996) δίδεται η εκτίμηση ότι τα κατά το 1994 αντληθέντα 550 hm3 υπόγειου νερού είναι περισσότερα από τα δυνάμενα να ανανεωθούν υπόγεια αποθέματα, περίπου κατά 100 hm3 , ποσότητα που αντλήθηκε από τα μόνιμα, μη ανανεούμενα αποθέματα.

Η υπεράντληση των υπογείων υδάτων και η μεγάλη ταπείνωση της στάθμης έχει και άλλες επιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκδήλωση καθιζήσεων στην επιφάνεια του εδάφους (περιοχή Ριζόμυλου – Στεφανοβίκι στην Αν.Θεσσαλία), αύξηση της υφαλμύρινσης σε ορισμένες περιοχές (ανατολικά κράσπεδα Κάρλας, αύξηση συγκέντρωσης Cl πέραν των 600 ppm), η δημιουργία προβλημάτων επάρκειας σε υπόγειο νερό ορισμένων περιοχών που προορίζονται ή μπορούν να αποτελέσουν ζώνες υδροληψίας μεγάλων πόλεων (περίπτωση Λάρισας, Βόλου κλπ) και τέλος μεταβολές στους βιότομους των πηγών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον καθορισμό ενός επαρκούς και αξιόπιστου ισοζυγίου προσφοράς νερού σχετίζεται με την εκτίμηση των αντλούμενων ποσοτήτων νερού από τους υπόγειους υδροφορείς.

Οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει μέχρι τα σήμερα βασίζονται κυρίως σε παραδοχές με βάση τα αρδευόμενα στρέμματα.

Κατά τη μελέτη του 1996 (ΜΠΕ εκτροπής Αχελώου) έγινε μια προσπάθεια εκτίμησης των αντλήσεων υπογείου νερού ανά αρδευόμενη περιοχή με τη συναξιολόγηση του είδους της καλλιέργειας, της αρδευόμενης καθαρής έκτασης, της πτώσης στάθμης της υπόγειας υδροφορίας, των στοιχείων των γεωτρήσεων και της κατανομής των χρησιμοποιύμενων ποσοτήτων ύδατος σε επιφανειακά και υπόγεια.

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τις Νομαρχιακές υπηρεσίες και τους αντίστοιχους ΤΟΕΒ.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμήθηκε, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο βαθμός υπερεκμετάλλευσης των υπογείων υδροφοριών που αντικατοπτρίζεται χαρα-κτηριστικά από τη συνεχή ταπείνωση της υπόγειας στάθμης.

Κατά το 1994 από τη Δυτική πεδιάδα της Θεσσαλίας εκτιμήθηκε ότι αντλήθηκαν περί τα 345x106m3 υπόγειου νερού. Η ποσότητα αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έντονη πτώση στάθμης στο νότιο τμήμα της πεδιάδας στην περιοχή Καρδίτσας-Φαρσάλων-Δομοκού, σε αντίθεση με την περιοχή Τρικάλων-Καλαμπάκας που δεν γινόταν υπερεκμετάλλευση των υπογείων υδροφοριών.

Από την ποσότητα αυτή είχε προταθεί η μείωση περί το 20% των αντλούμενων ποσοτήτων ώστε να μην συνεχισθεί η πτώση στάθμης.

Με βάση τα στοιχεία αυτά σαφώς η εκτίμηση (Ν.3481/2006-ΦΕΚ 1162/Α’/2-8-2006) που γίνεται περί ποσότητας 350x106m3 ως ανανεώσιμων υπογείων νερών στη δυτική πεδιάδα, χρειάζεται αναθεώρηση βασιζόμενη σε πιο ακριβή στοιχεία.

Η ποσότητα αυτή που αναφέρεται σε δυνατότητα απόληψης σαφώς θα πρέπει να μειωθεί σε ποσοστό που θα προκύψει από τις νέες διαχειριστικές που έχει προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ.

Διατυπώνεται η άποψη στην μελέτη στην οποία βασίστηκε ο Ν. 3481/2006 ότι μετά το 2001 έχει αρχίσει μια ανάκαμψη της υπόγειας στάθμης χωρίς όμως αυτό να τεκμηριώνεται από στοιχεία που να καλύπτουν το σύνολο της πεδινής περιοχής.

Είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο τοπικά μπορεί να συμβαίνει όπως επίσης ότι σε άλλες περιοχές μπορεί να παρουσιάζεται μια επιδείνωση. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιδείνωσης και περαιτέρω μείωσης της δυνατότητας αντλήσεων από τα υπόγεια νερά δίδεται η περιοχή του Σοφαδίτη με βάση τα στοιχεία του τοπικού ΤΟΕΒ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αντλούνταν ετησίως περί τα 35x106m3. Κατά το 1996 περί τα 24x106m3 και το 2008 περί τα 16x106m3. Στην εδώ περίπτωση δεν είχαν υπολογισθεί επακριβώς οι επιπτώσεις από την κατασκευή του φράγματος Σμοκόβου στην τροφοδοσία και δίαιτα της υπόγειας υδροφορίας.

Το παράδειγμα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στον σχεδιασμό, ως προς τις διαθέσιμες κατάντη ποσότητες νερού των άλλων ταμιευτήρων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη τροφοδοσία των υπογείων υδροφοριών.

Σημειώνεται πάντως ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεχτεί κανείς ότι η εκτίμηση των 350x106m3 ως ανανεώσιμων υπογείων αποθεμάτων είναι βάσιμη, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα απόληψης κατά την περίοδο των αρδεύσεων.

Είναι γνωστό το υδρογεωλογικό καθεστώς λειτουργίας στους κώνους των ποταμών Πηνειού, Πορταϊκού, Παμίσου, Σοφαδίτη και δευτερευόντως στους άλλους μικρότερους.

Τμήμα του νερού των απορροών διηθείται στις αδρομερείς αποθέσεις και εμπλουτίζει τις αναπτυσσόμενες υπόγειες υδροφορίες. Προς το εσωτερικό των πεδινών εκτάσεων, οι αδρομερείς αποθέσεις σταδιακά μειώνονται και μεταπίπτουν σε εναλλαγές με πλέον λεπτομερή υλικά άμμων, ιλύων και αργίλων. Αναπτύσσονται έτσι υπό πίεση υδροφορίες.

Το νερό που έχει διηθηθεί στους κώνους των ποταμών κινείται υπόγεια προς το εσωτερικό της πεδιάδας και συναντά δυσκολία υπόγειας μετακίνησης, λόγω μείωσης της διαπερατότητας και εξερχόμενο στην επιφάνεια σχηματίζει τις αλλουβιακές πηγές που αναπτύσσονται στην περίμετρο των αδρομερών αποθέσεων.

Η επαναπλήρωση των αντλούμενων ποσοτήτων στις υπό πίεση υδροφορίες γίνεται πολύ δύσκολα και δεν σχετίζεται άμεσα και γραμμικά  με την ταπείνωση της στάθμης σ’αυτές.

Η απόληψη επομένως των διηθούμενων ποσοτήτων στους υπόγειους υδροφορείς (ανανεώσιμα υπόγεια νερά) θα είναι μόνο ένα ποσοστό αυτών που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50-60% με δεδομένη και την χρονική υστέρηση μεταξύ της κύριας τροφοδοσίας των και της περιόδου των αντλήσεων.

Οι ποσότητες αυτές των ανανεώσιμων υπογείων νερών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ποσότητες αποθηκευμένες σε έναν ταμιευτήρα.

Με βάση όλα τα ανωτέρω εκτιμάται ότι μπορούν να ληφθούν από τα υπόγεια νερά της Δ.Θεσσαλίας ένα ποσοστό 60% των εκτιμηθέντων ανανεώσιμων που αντιστοιχεί περί τα 210x106m3/έτος. Η υπόλοιπη ποσότητα εκφορτίζεται στην επιφάνεια μεσω των πηγών και εντός της κοίτης των ποταμών και συμμετέχει ως απορροή του Πηνειού προς την Ανατολική Θεσσαλία.

Στην Ανατολική Θεσσαλία η ποσότητα αυτή ανέρχεται περί τα 70x106m3/έτος που περιλαμβάνει και τον καρστικό υδροφορέα Τυρνάβου.

# Τα έργα μεταφοράς και διανομής νερού από τον π. Αχελώο στη Θεσσαλία για άρδευση– ύδρευση.

Τα έργα αυτά μελετήθηκαν ήδη (1997) από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε προκαταρκτική φάση με επαρκείς διερευνήσεις για το στάδιο αυτό.

Τα έργα αυτά προγραμματίστηκαν σε δύο φάσεις (Α-1) και (Α-2) και αφορούσαν έργα ενίσχυσης με νερά του π. Αχελώου σε περιοχές που αρδεύονταν πλημμελώς.

- Εργα (Α-1) φάσης (904.000 στρ)

- Σε 1ο στάδιο στην (Α-1) φάση προβλέπονταν η κατασκευή προσωρινών έργων μεταφοράς για καθαρή έκταση 795.000 στρ. εντός της περιοχής των 904.000 στρ. καθαρής γης και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση αναγκών ύδρευσης 30hm3 και 100hm3 οικολογικής παροχής στον π. Πηνειό.(600hm3 εκτροπής από π. Αχελώο)

- Σε 2ο στάδιο στην (Α-1) φάση προβλέπονταν η κατσκευή των ανωτέρω έργων με μόνιμες κατασκευές και η επαύξηση των 795.000 στρ. σε 904.000στρ πάλι με μόνιμα έργα.

Σε 2η φάση (Α-2) (350.000στρ.) προβλέπονταν η χρησιμοποίηση του νερού που θα περίσσευε, λόγω μετατροπής των προσωρινών σε μόνιμα έργα και η επέκταση των δικτύων διανομής σε γειτνειάζουσες περιοχές που αρδεύονταν πλημμελώς, έκτασης 350.000στρ. Οι περιοχές αυτές θα ήταν περιοχές του Ν. Λάρισας.

Οι διατάξεις και η περιγραφή των έργων αυτών είναι αρκετά λεπτομερής και σαφής και, παρόλο που εμφανίζονται σε γενικούς χάρτες 1:50.000, έχουν σχεδιαστεί με στοιχεία χαρτών 1:5000 και λεπτομερείς επί τόπου αναγνωρίσεις.

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων μπορεί να προκύψει σε επόμενη μελέτη, που θα λάβει υπόψη της τα σημερινά δεδομένα και το γεγονός ότι το κόστος των έργων αυτών θα ανέλθει σε περίπου 400εκατ. ευρώ για τα έργα (Α-1) φάσης, με προσωρινά έργα.

Τα καλούμενα προσωρινά έργα προβλέπουν ότι ορισμένα βασικά έργα υδροληψίας (από Πηνειό) και διωρύγων και μεταφοράς θα είναι μόνιμου χαρακτήρα.

# Γεωργική και Αγροτική Ανάπτυξη

Το θέμα αυτό έχει αναπτυχθεί σε μελέτες, ημερίδες από αρμόδιους επιστήμονες και φορείς. Εμείς εδώ επιγραμματικά παρουσιάζουμε μερικά από αυτά τα στοιχεία, αφού η Γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της Θεσσαλίας.

Ο αγροτικός τομέας συμβάλλει αποφασιστικά στην επιβίωση χιλιάδων αγροτών, στην διαμόρφωση της Εθνικής μιας Οικονομίας γενικότερα και περαιτέρω στη διαμόρφωση του εμπορικού μας ισοζυγίου.

Ξεκινώντας από αυτή τη διαπίστωση και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι υπόλοιποι οικονομικοί τομείς της χώρας μας δεν είναι τόσο πολύ αναπτυγμένοι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν εκείνους που αποχωρούν από τον αγροτικό τομέα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο τομέας αυτός θα πρέπει να έχει μία διαφορετική μεταχείριση από πλευράς Πολιτείας.

Η Ελληνική Γεωργία, με τις τόσες διαρθρωτικές αδυναμίες που τη διακρίνει, δεν είναι δυνατόν σήμερα να εξασφαλίσει ικανοποιητικό εισόδημα στον αγροτικό της πληθυσμό.

Η Ελληνική Γεωργία διέρχεται κρίση και η θέση της επιδεινώνεται με τις αλλαγές στην ΚΑΠ, που στοχεύουν στη μείωση των επιδοτήσεων και επομένως των τιμών των γεωργικών προϊόντων.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σήμερα η Ελληνική Γεωργία βρίσκεται σε μια κρίσημη και δύσκολη καμπή και αντιμετωπίζει οξύτατα και σοβαρά προβλήματα.

- Τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί πλείστες αποφάσεις και εγκύκλιοι για θέματα που αφορούν τις αγροτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της ΚΑΠ και της Εθνικής αγροτικής πολιτικής, που αναφέρονται λεπτομερώς στο Ν3481/2006 .

- Παρά ταύτα όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όπως π.χ.

- Προβλήματα τιμών

- Προβλήματα αύξησης της παραγωγικής δραστηριότητας, τα οποία απαιτούν σύγχρονα έργα και προμήθεια νερού με εύλογες τιμές

- Προβλήματα σχετικά με την εμπορία και μεταποίηση της γεωργικής παραγωγής, τα οποία οφείλονται στην έλλειψη υποδομών, ανεπάρκεια οργάνωσης των εξαγωγικών φορέων κλπ

- Προβλήματα οφειλόμενα στη διάθρωση των καλλιεργειών

- Προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού, όπως π.χ. η έλλειψη νέων αγροτών που οδηγεί στη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού.

- Προβλήματα που συνδέονται με την κτηνοτροφία, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής ανταγωνιστικότητας.

Το μέλλον της γεωργίας, με τη μείωση του προστατευτισμού και τον τερματισμό των επιδοτήσεων το 2013, είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή με τη

- Μείωση του κόστους παραγωγής προιόντων πιστοποιημένης ποιότητας

- Τη διεύρυνση παραγωγής ζωοτροφών και την αύξηση της κτηνοτροφίας

- Την άσκηση γεωργικής πολιτικής, φιλικής προς το περιβάλλον και την προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων.

- Στο εγκριθέν το 2003 Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφέρεται ότι «Ο Θεσσαλικός κάμπος είναι και πρέπει να παραμείνει μία από τις σημαντικότερες γεωργικές περιοχές της χώρας, στις οποίες υπάρχουν οι προϋποθέσεις άσκησης αποτελεσματικής γεωργίας»

Αναφέρεται επίσης στο ανωτέρω πλαίσιο και η αναγκαιότητα μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του π. Αχελώου προς τη Θεσσαλία.

- Στην ημερίδα του ΤΕΕ(2005) στην Αθήνα για τα έργα εκτροπής του Αχελώου προς Θεσσαλία είχε επισημανθεί η αύξηση του ελλείμματος σε αγροτικά προϊόντα καθώς και το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο κινείται συνεχώς αυξανόμενο.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και σήμερα από την Ε.Σ.Υ.Ε. και δείχνουν ότι το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας – Ε.Ε. και της Ελλάδας – Κόσμος βαίνει συνεχώς επιδεινούμενο.

- Τέλος, αναφορικά με τις τελικές προτάσεις του Ν. 3481/2006 για τις ανάγκες ενός αντιπροσωπευτικού στρέμματος 452μ3/έτος στη Θεσσαλία, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν σε μελλοντικό ορίζοντα, με αναδιάρθρωση καλλιεργειών, σημαντική αύξηση της αγρανάπαυσης και υιοθέτηση κατάλληλων αρδευτικών συστημάτων για τον περιορισμό των απωλειών, αναφέρουμε ότι είναι σύμφωνα και με στοιχεία άλλων πρόσφατων γεωργικών μελετών για επιμέρους περιοχές της Θεσσαλίας.

- Επισημαίνουμε όμως ότι για τα έργα (Α-1) φάσης, είτε με νερά του π. Αχελώου, είτε χωρίς αλλά με τοπικά Θεσσαλικά νερά, θα πρέπει να υπολογίζουμε σημαντικά αυξημένες απώλειες, όταν σχεδιάζουμε έργα μεταφοράς, όπως σε ποταμούς, ρέματα, τάφρους, οπότε η αύξηση θα είναι 20-30%, δηλ. θα πρέπει να υπολογίσουμε 550 ÷ 600μ3/στρ.

# Η διαμόρφωση του υδατικού ισοζυγίου στη Θεσσαλία

- Θα δώσουμε μία σύντομη εικόνα για το υδατικό ισοζύγιο στη Θεσσαλία, διατυπώνοντας και απόψεις για το υδατικό έλλειμμα που υπάρχει στην ικανοποίηση των αναγκών.

- Πρίν παραθέσουμε ορισμένα συνολικά χαρακτηριστικά μεγέθη, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

- Η μεταφορά νερού για τις πάσης φύσης ανάγκες καθίσταται επιτακτική, γιατί οι μεγάλοι ετήσιοι όγκοι νερού παράγονται στην Δυτική Θεσσαλία.

- Οι ανάγκες δεν είναι κατανεμημένες έτσι, ώστε να βρίσκονται κοντά στις πηγές νερού (ταμιευτήρες, ποτάμια κλπ)

- Τα υπόγεια νερά μπορούν να εξυπηρετήσουν τις περιοχές μέσα στις οποίες αντλούνται και να μεταφερθούν σε λογικές αποστάσεις.

Οι πλούσιοι όμως υδροφόροι ορίζοντες δε βρίσκονται πάντοτε κοντά στα κέντρα των μεγάλων καταναλώσεων

- Ο π. Πηνειός καθώς και οι μεγάλοι παραπόταμοί του, σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν υδάτινους δρόμους μεταφοράς νερού σε μεγάλες αποστάσεις και κυρίως από τη Δυτική στην Ανατολική Θεσσαλία.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα σημαντικό μήκος του δευτερεύοντος υδρογραφικού και αποχετευτικού – αντιπλημμυρικού δικτύου κατά τη θερινή περίοδο, με απώλειες αναγκαστικά αυξημένες.

Μετά από τα ανωτέρω πρέπει να τονισθεί ότι η εκμετάλλευση διαθέσιμων Θεσσαλικών νερών για τις ανάγκες άρδευσης – ύδρευσης κλπ δεν είναι πάντοτε τεχνικά και οικονομικά εφικτή, εξαρτώμενη από τους ανωτέρω παράγοντες και από άλλους απρόβλεπτους που προκύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης των έργων, όπως π.χ. κοινωνικών αντιδράσεων.

Το υδατικό ισοζύγιο είχε διαμορφωθεί παληότερα, αλλά με αυξημένες ανάγκες άρδευσης, λόγω των συστημάτων που προβλέπονταν για άρδευση, αλλά και λόγω της διάρθρωσης των καλλιεργειών.

Το 2001 στην Συμπληρωματική ΜΠΕ εκτροπής του π. Αχελώου προς Θεσσαλία συντάχθηκε ισοζύγιο (Νομοί Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας) και δόθηκαν τα πιό κάτω στοιχεία:

| Μεγέθη εκτάσεων – Υδατικού δυναμικού | ΜΠΕ 2001 |
| --- | --- |
| Περίμετρος καλλιεργήσιμης γής (στρ.) | 4.853.000 |
| Γεωργική γη στην οποία γίνονται αρδεύσεις (στρ.) | 3.465.800 |
| Μελλοντικές ανάγκες (hm3) |  |
| Αρδευση με μόνιμα έργα | ~1278 |
| Αρδευση με προσωρινά έργα | ~1660 |
| -Υδρευση hm3 | 136 |
| Πρακτικά εκμεταλεύσιμο υδατικό δυναμικό (hm3) |  |
| Επιφανειακά νερά | 395 |
| Υπόγεια νερά | 394 |
| Σύνολο υδατικού δυναμικού | 789 |
| Ελλειμμα |  |
| Για μόνιμα έργα | 864 |
| Για προσωρινά έργα | 1195 |

Οι σημερινές εκτιμήσεις μας λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις μελλοντικές μειωμένες ανάγκες ενός αντιπροσωπευτικού στρέμματος

- Τις απώλειες νερού στις μεγάλες υδατομεταφοράς σε ποταμούς και τάφρους

- Τις ανάγκες για διατήρηση μιάς ελάχιστης οικολογικής παροχής στον Πηνειό (~100 hm3/έτος)

- Την αντικατάσταση των προβληματικών γεωτρήσεων με επιφανειακά νερά

Εκτιμάμαι ότι:

- To σύνολο του πρακτικά εκμεταλλεύσιμου υπογείου και επιφανειακού δυναμικού σε ~(200+500)( 700 hm3/έτος

- Το έλλειμμα που πρέπει να υποκατασταθεί από τον άνω ρου του π. Αχελώου

| Με προσωρινά έργα διανομής | ~950 hm3 |
| --- | --- |
| Με μόνιμα έργα ~ 550 hm3 | (Συμπεριλαμβανομένου και του ταμιευτήρα Μουζακίου+ εκτροπή Πύλης) |

- Στο Ν. 3481/2006 έχει γίνει ένας μεγάλος αριθμός σεναρίων από τον οποίο προκύπτει ένα έλλειμμα που κυμαίνεται από περίπου 210hm3 έως σχεδόν 600hm3

# Συνοπτικά Συμπεράσματα – Προτάσεις

## Η κατάσταση των υδατικών πόρων στη χώρα

- Χρόνια προβλήματα που προκύπτουν από τη περιορισμένη διαθεσιμότητα του νερού ως βασικού πόρου για την ανάπτυξη ανθρώπινης δραστηριότητας σήμερα οξύνονται ή παραμένουν σταθερά έντονα. Μια σειρά ενεργειών που έγιναν ή προγραμματίστηκαν κατά το παρελθόν και τα οποία είχαν βασικό προσανατολισμό την ποσοτική εξασφάλιση, σήμερα η χώρα καλείται να εξετάσει υπό ένα αυστηρότερο πλαίσιο που θέτει ως βασικό γνώμωνα την προστασία του αγαθού. Πολύ περισσότερο δε, η εξέταση των επόμενων ενεργειών συνδέει τη σκοπιμότητα των τεχνικών έργων σχετικά με το νερό με μια σειρά διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους.

- Η χώρα παρουσιάζει σοβαρές ανισοκατανομές ως προς τη διαθεσιμότητα πόρων, καθώς και μεγάλες γεωμορφολογικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Αναφέρονται ενδεικτικά η πλούσια υδρολογική δίαιτα των δυτικών περιοχών σε αντίθεση με τα άνυδρα νησιά, η συγκέντρωση του μισού πληθυσμού της χώρας σε μια περιοχή με ελάχιστους υδατικούς πόρους, μεγάλες διασυνοριακές λεκάνες στα βόρεια, έντονη διαφοροποίηση της κλίμακας των υπογείων υδροφορέων, κλπ.

- Διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα στις σημερινές διοικητικές αλλά και κοινωνικές δομές, σε ότι αφορά τη δυνατότητα χάραξης και εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για τα ύδατα. Το κράτος δεν έχει ακόμη οργανώσει και στελεχώσει επαρκώς τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ οι πολίτες δεν είναι ακόμα απολύτως ώριμοι για την εφαρμογή της Οδηγίας με την προσωπική τους συμβολή.

- Η προσπάθεια κάλυψης των αναγκών και ταυτόχρονα εξοικονόμησης υδατικών πόρων στη χρήση για άρδευση (που αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή) καθορίζεται από μια σειρά σύνθετων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι πιέσεις από την αρδευτική χρήση είναι πολύ σημαντικές, αλλά δεν υπάρχει εύκολη λύση ούτε στην εξασφάλιση των πόρων, ούτε στην εξοικονόμησή τους, ούτε στην προστασία του περιβάλλοντος από τις αγροτικές δραστηριότητες. Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι πολύ έντονα στη Θεσσαλία, που είναι το μεγάλο γεωργικό κέντρο της χώρας, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως είναι η Μακεδονία, όπου τα προβλήματα ακόμα δεν έχουν γίνει τόσο έντονα.

- Έλλειψη οργανωμένων και συστηματικών μετρήσεων σε όλη την επικράτεια ως γενικός κανόνας, με εξαιρέσεις λόγω τοπικών ή άλλων ευνοϊκών συνθηκών. Μεγάλη δυσκολία στον προσδιορισμό των αναγκών, αφού αυτή γίνεται με έμμεσες εκτιμήσεις χωρίς επαλήθευση από πραγματικές μετρήσεις.

- Σχετικά με την παρακολούθηση, ιδιαίτερο πρόβλημα θέτουν και οι υψηλές απαιτήσεις της ΟΠ. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης καθιστά ακόμη δυσχερέστερη την αξιόπιστη εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης που απαιτεί σήμερα η Οδηγία ως βασικό βήμα στην εξάσκηση ολοκληρωμένης πολιτικής για τα νερά.

## Η Οδηγία πλαίσιο για τα νερά

- Σήμερα έχουν γίνει ορισμένα βήματα προς την κατεύθυνση εφαρμογής της ΟΠ, που αφορούν κυρίως τα άρθρα 3, 5, 8. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων επιχειρεί σήμερα την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης, που αποτελούν κομβικό σημείο στην εφαρμογή της ΟΠ, μέσα από την προκήρυξη αντίστοιχων μελετών.

- Η καθυστέρηση εφαρμογής της ΟΠ απεικονίζει όχι μόνο την έλλειψη κατάλληλης οργάνωσης και στελέχωσης του αρμόδιου δημόσιου τομέα, αλλά και την γενικότερη έλλειψη ετοιμότητας της χώρας σε όλα τα επίπεδα.

- Η έλλειψη των πραγματικών δεδομένων που προβλέπει η ΟΠ θέτει σοβαρότατες δυσχέρειες στην όποια προσπάθεια εφαρμογής της.

- Η προώθηση υλοποίησης νέων έργων υποδομής για το νερό, ιδιαίτερα δε τέτοιων που επηρεάζουν την δυνατότητα επίτευξης των στόχων που θέτει η ΟΠ απαιτούν ειδική προσέγγιση.

## Το Θεσσαλικό πρόβλημα

- Η ρεαλιστική αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία δεν είναι ανεξάρτητη από τον αξιόπιστο και σωστό καθορισμό του υδατικού ισοζυγίου των υπογείων και επιφανειακών νερών, σε συνδυασμό βέβαια με την τήρηση παραμέτρων, που θεωρούνται απαραίτητες για τη διατήρηση περιβαλλοντικά αποδεκτής υπόγειας στάθμης, οικολογικής παροχής κλπ.

- Ο αξιόπιστος και ορθός καθορισμός των μεγεθών του υδατικού ισοζυγίου θα αποτελέσει τη βάση για την επίσης ορθή διαχείριση των νερών των λεκανών απορροής της Θεσσαλίας και Αιτωλοακαρνανίας.

- Από τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί ανωτέρω είναι φανερό ότι οι τοπικοί υδατικοί πόροι της Θεσσαλίας δεν είναι δυνατόν να λύσουν το πρόβλημά της, αφού αυτό δεν είναι μόνο θέμα σωστής διαχείρισης του νερού και εξεύρεσης οικονομικών πόρων, αλλά και θέμα τεχνικής αδυναμίας κατασκευής πολυάριθμων μικρών έργων, κατάλληλα κατανεμημένων στη Θεσσαλική πεδιάδα.

- Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστούν ορισμένοι «Μύθοι»

- Η συλλογή των μεγάλων ποσοτήτων επιφανειακών νερών, η οποία θα γίνεται στο Δυτικό Θεσσαλικό διαμέρισμα, θα μεταφερθεί κατά τον ίδιο τρόπο και με σχεδόν τις ίδιες δαπάνες είτε συμμετέχουν τα νερά του π. Αχελώου είτε όχι.

- Για παράδειγμα ο π. Πηνειός είναι ο μοναδικός υδάτινος δρόμος για μεταφορά νερού από τα Δυτικά.

- Ο χρόνος κατασκευής και λειτουργίας των μεγάλων έργων στο Δυτικό τμήμα της Θεσσαλίας π.χ. Ταμιευτήρες Πύλης, Μουζακίου, αλλά και Παληοδερλί, Νεοχωρίου που θα αποδώσουν το σημαντικά μέγιστο μέρος των επιφανειακών νερών που υπολογίζεται με τις πιό ευνοϊκές προϋποθέσεις ότι θα είναι τουλάχιστον 20 έως 25 έτη.

- Το κόστος κατασκευής των ανωτέρω μεγάλων Θεσσαλικών έργων (Μουζακίου, Πύλης, Νεοχωρίου, Παληοδερλί), χωρίς απαλλοτριώσεις, εκτιμάται σε περίπου 500 εκατ €.

- Οι απαλλοτριώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα απο παρόμοια έργα, δεν θα περιοριστούν σε επίπεδα της τάξης του 10% του κόστους των έργων, όπως προεκτιμάται πολλές φορές, αλλά θα είναι πολλαπλάσιο και, κατά την άποψή μας, θα φθάσει, σε ορισμένες περιπτώσεις και μέχρι 30 ή και 40%.

- Το κόστος αποπεράτωσης των έργων φρ. Συκιάς και σήραγγας μέχρι το Πευκόφυτο απαιτεί περίπου 150 εκ. €, χωρίς να χρειάζονται απαλλοτριώσεις για τη σήραγγα και μπορεί, χωρίς χρονοτριβές, να αποδώσει άμεσα αποτελέσματα.

- Η διοχέτευση ποσοτήτων νερών του π. Αχελώου προς Θεσσαλία μπορεί να είναι σταδιακή, σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των έργων στην πεδιάδα, αλλά ένα σταθερό αρχικό μέγεθος, κατά την εκτίμησή μας, της τάξης των 350 έως 400hm3 (τα οποία περιλαμβάνουν και 100hm3 οικολογικής παροχής του π. Πηνειού) είναι απαραίτητο.

- Το αρχικό αυτό μέγεθος είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της πεδιάδας, αφού τα Θεσσαλικά έργα καθυστερούν και δεν αναμένεται να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ετσι για τη μελλοντική δημιουργία ενός πρώτου σταδίου ανάπτυξης του Υ.Η.Σ. Πευκόφυτου, ο οποίος δεν μπορεί να καθυστερήσει, αλλά ούτε να έχει μεταβλητή ισχύ, απαιτείται ο σταθερός καθορισμός μίας αρχικά εκτρεπούμενης ποσότητας από τη Συκιά.

- Η ενίσχυση του υδατικού της Θεσσαλίας σε Α΄φάση με το ανωτέρω ελάχιστο μέγεθος των 350 hm3 θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη συμπληρωματικών αρδευτικών αναγκών σε περιοχές που αρδεύονται πλημμελώς σήμερα και θα επιδεινωθεί η κατάστασή τους με την υποβάθμιση του υπόγειου ορίζοντα, επομένως οι προβληματικές υδρογεωτρήσεις θα  υποκατασταθούν

- Τα νερά αυτά του π. Αχελώου, εκτός της οικολογικής παροχής στον π. Πηνειό, θα ενισχύσουν και τον υπόγειο ορίζοντα και όσες απολήψεις γίνονται για ύδρεύσεις από τα υπόγεια νερά.

- Το υπόλοιπο μέγεθος μέχρι το πολύ 500 ή και 600hm3 ενίσχυσης από τον π. Αχελώο μπορεί να δοθεί μελλοντικά, με όρους που θα προβλέπονται στο σχέδιο διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ και σε συνάρτηση με τις ανάγκες και την επέκταση των έργων στην πεδιάδα.

- Η διανομή των αρδευτικού νερού στην πεδιάδα καθώς και ο τρόπος μεταφοράς του έχει μελετηθεί (ΥΠΕΧΩΔΕ 1997) και μπορεί να υλοποιηθεί με τη σταδιακή εκπόνηση οριστικών μελετών και ταυτόχρονη χρηματοδότηση έργων Α΄φάση που θα καλύψουν τις πλημμελώς αρδευόμενες σήμερα εκτάσεις, με έργα μόνιμα σε ένα βαθμό, αλλά ικανά να ικανοποιήσουν τις άμεσες ανάγκες των αγροτών. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται στις περιοχές που θα αρδευτούν από τον ταμιευτήρα Σμοκόβου και από τη λίμνη Κάρλα.

- Η έκταση αυτή Α’ φάσης έργων ενίσχυσης με νερά του π.Αχελώου εκτιμήθηκε συνολικά σε 1,0 περίπου καθαρής καλλιεργήσιμης γής. Καταρχή βέβαια πρέπει να προτιμηθούν οι υδρεύσεις, η οικολογική παροχή στον π. Πηνειό και οι πιό άνυδρες και προβληματικές περιοχές, όπως π.χ. του Δυτικού Τομέα του Ν. Λάρισας.

- Η συμμετοχή των υπογείων νερών είναι επιβεβλημένη στο βαθμό που δεν υποβαθμίζεται περαιτέρω η υπόγεια στάθμη.

- Ο φορέας διαχείρισης των έργων πρέπει απαραίτητα να συσταθεί και να λειτουργήσει για την εύρρυθμη λειτουργία των έργων και για την εφαρμογή των προτάσεων που θα προκύψουν από τις μελέτες των σχεδίων διαχείρισης.

- Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό σκέλος παράλληλα με την προώθηση της αποπεράτωσης των έργων φράγματος Συκιάς και σήραγγας προς Πευκόφυτο θα πρέπει:

- Να εξετασθεί άμεσα το θέμα της χρηματοδότησης του φράγματος Πύλης, το οποίο είναι καθαρά θεσσαλικό έργο.

- Να εξετασθεί άμεσα το θέμα του φράγματος και του ταμιευτήρα Μουζακίου, σε συνάρτηση με τη σήραγγα εκτροπής από τον Ταμιευτήρα Πύλης, καθώς και η δυνατότητα κατασκευής τους, αφού θα συνεισφέρουν στο υδροδυναμικό σύστημα από Θεσσαλικά νερά και μόνο 175 ÷200 hm3 /έτος. Επίσης τα έργα αυτά αποτελούν βασικά έργα για τη ρύθμιση των νερών του π. Αχελώου και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοσή τους.

- Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής του φράγματος Μουζακίου, πράγμα πολύ δυσάρεστο για το υδατικό ισοζύγιο της Θεσσαλίας, θα απαιτηθεί μεγαλύτερη εκτροπή νερών από τη Συκιά και πρέπει να αντιμετωπισθεί και η ενεργειακή τους αξιοποίηση με τα πιό κάτω έργα, που πρέπει να μελετηθούν και να προγραμματισθούν για χρηματοδότηση.

  - Αναρρύθμιση των νερών, κατάντη του ΥΗΣ Πευκοχωρίου, με μικρό ταμιευτήρα είτε στη στάθμη ~+400 είτε και χαμηλότερα στη στάθμη του Μουζακίου ~+320 ή Μαυροματίου +150.

  - Εξέταση μεταφοράς του νερού με αγωγό πτώσης από τον ΥΗΣ Πευκοφύτου στον κατάντη σταθμό του ΥΗΣ Μουζακίου, με απευθείας μεταφορά του νερού από τη Συκιά και με επέκταση του αγωγού πτώσης και κατάντη του Πευκόφυτου μέχρι του ΥΗΣ Μουζακίου.

  - Εξέταση κατασκευής της συνδετήριας σήραγγας Πύλης – Μουζακίου, ώστε να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακή εκμετάλλευση ένα μέρος των πλεοναζόντων νερών της λεκάνης Πύλης. Περίπτωση κατασκευής χαμηλού αναρρυθμιστικού ταμιευτήρα στο Μουζάκι (+250).

  - Εξέταση των αντιστρεπτών μονάδων, αφού η κατασκευή τους θα αποδώσει σημαντικά στο ενεργειακό σκέλος του όλου σχήματος.

- Ενα σημαντικό και επείγον θέμα, το οποίο θίγουμε τελευταίο, είναι η άμεση λήψη μέτρων για την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων φράγματος Συκιάς – Σήραγγας προς Πευκόφυτο, για το οποίο, όπως πληροφορούμαστε το ΥΠ.Υ. ΜΕ.Δ.Ι. έχει ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή κινδύνων στο περιβάλλον της περιοχής.

- Ετσι π.χ. για το πρόφραγμα, το οποίο, όπως είναι γνωστό, κατασκευάζεται πάντοτε με αυξημένη διακινδύνευση (RISK) και περίοδο επαναφοράς συνήθως Τ = 50 έτη, αλλά για λογική διάρκεια κατασκευής π.χ. 5 έως 10 έτη, υπάρχει κίνδυνος υπερπήδησης και σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα κατάντη μέχρι και τον ταμιευτήρα Κρεμαστών.

- Η σήραγγα επίσης πρέπει να διασωθεί για να αποφευχθούν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

- Βέβαια, εκτός των ανωτέρω, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε μία πολύ μεγάλη δαπάνη 400εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα και η οποία δεν μπορεί να μηδενισθεί, με τεράστιο κόστος για την Εθνική Οικονομία.

- Τελειώνοντας, πρέπει και πάλι να ζητήσουμε την απεμπλοκή του έργου της Μεσοχώρας, ώστε να αποδώσει ενεργειακά προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας, αλλά και για την αποφυγή περαιτέρω ζημιών από τη συντήρηση και τη μη λειτουργίας του.

- Τέλος σε ότι αφορά το μέλλον της γεωργίας, με τον τερματισμό του προστατευτισμού το 2013, είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ανταγωνιστικότητα και την επίλυση των διαρθρωτικών αδυναμιών.             Είναι επομένως και απαραίτητη η κατασκευή σύγχρονων έργων για την επάρκεια νερού με λογικό κόστος.